广州市生态环境局

非道路移动机械油品抽检项目采购

竞争性谈判文件

广州市生态环境局

2020-4-10

竞争性谈判公告

广州市生态环境局就“广州市生态环境局非道路移动机械油品抽检”项目进行公开采购。现将该项目进行公示，欢迎符合资格条件的单位参加。

一、项目采购人

广州市生态环境局。

二、项目名称

广州市生态环境局非道路移动机械油品抽检。

三、项目公示时间

2020年4月10日至4月16日。

四、项目内容

项目于2020年4月-6月和2020年9月-11月分两轮对全市非道路移动机械油品抽取合计200个样本进行检测。

1.按市生态环境局工作计划要求，开展非道路移动机械使用油品监督管理的抽样检测工作；

2.抽取200个抽检非道路移动机械使用柴油样本，对样本硫含量等指标进行检验，并向市生态环境局出具油品检测报告；

3.按照要求整理检测结果相关信息，建立非道路移动机械使用油品检测油品质量采用管理台账，编制抽检油品样本检验情况报告；

4.油品检验依据GB 19147-2016《车用柴油》、检测方法标准SH/T 0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》。

五、项目需求

详见谈判文件（谈判文件见附件，自行下载打印）。

六、项目最高限价

人民币拾万元整（￥100,000.00元）。

七、供应商资格及要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）供应商要求为国内独立的事业单位法人或独立企业法人（以中华人民共和国事业单位法人证书或企业法人营业执照为准）。

（三）供应商若非本市法人，需在本市有常设机构和专业的技术服务队伍。

（四）供应商具备油品检测等相关资质。

（五）须配备不少于5人的专业技术人员，其中高级职称不少于2人。

八、谈判报名及谈判文件获取

（一）谈判公告及采购人需求：可在公示期间在广州市生态环境局网站上查阅。

（二）报名期限：报名期限与项目公示时间相同，从2020年4月10日至4月16日。

（三）报名方式：符合资格的供应商在报名期限内通过邮寄或现场提交以下资料进行报名：

1.组织机构代码证或营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

2.投标人出具的《公平竞争承诺书》原件（见谈判文件）；

3.合格投标人资格要求证明文件（复印件加盖公章，原件备查）；

4.委托授权书（见谈判文件）。

提交邮寄或现场提交地址：广州市越秀区环市中路311号709室广州市生态环境局大气处；联系电话：020-83203099。若需以邮寄或电子邮件方式获取招标文件，请在报名表中注明。

九、开标方式、时间、地点

（一）开标方式：竞争性谈判。

（二）开标时间：2020 年4月17日14:30—17:00（当日14:00—14:30递交投标文件）。

（三）开标地点：广州市越秀区环市中路311号广州市生态环境局809会议室。

十、其他事项

（一）咨询电话：020-83203099。

（二）本项目不举行集中答疑。

（三）报名供应商须确保提交的各项资料真实、有效。如因填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由提供者承担。

# 目录

第一部分谈判须知	4

1. 关于谈判文件	4

2. 关于谈判人	4

3. 关于谈判文件	4

4. 关于谈判保证金	6

5．关于谈判费用	7

6．关于开标	7

7．关于评标和定标	7

8．关于中标结果公示、中标通知和签订合同	7

9．关于谈判无效和谈判失败	8

10．关于知识产权	8

11．关于保密	8

12．关于中标服务费	8

第二部分项目需求	9

1．系统功能	9

2．服务要求	10

3．谈判报价要求	11

第三部份附件	12

第一章合同要求说明	12

第二章评标原则与方法	12

第三章样表格式	22

附件1-1  谈判函	22

附件1-2  开标一览表	23

附件1-3  谈判响应与谈判文件差异一览表	23

附件1-4  重要指标响应一览表	24

附件1-5  谈判人基本情况表	25

附件1-6  2016年以来已完成同类型项目一览表	26

附件1-7授权委托书	27

# 第一部分谈判须知

谈判人必须认真阅读以下内容，以免造成谈判失败。

### 1.关于谈判文件

  - 本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所叙述的项目。

  - 本谈判文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。谈判人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按谈判无效处理。

  - 谈判文件的澄清和修改

    - 采购单位对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改的，应当在谈判文件要求提交谈判文件截止时间至少3日前，将更正通知以传真形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

    - 谈判文件收受人在收到以上更正通知传真后必须书面确认（在更正通知上加盖谈判文件收受人公章），并于谈判截止之前将该书面确认件传真至广州市生态环境局，否则视为谈判文件收受人放弃谈判，其提交的谈判文件将不被接受。

    - 采购单位可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和开标时间，但至少应当在谈判文件要求提交谈判文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

  - 采购单位根据谈判采购项目的具体情况，可以组织潜在谈判人现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个潜在谈判人参加的现场考察。

### 2. 关于谈判人

2.1关于联合谈判

本项目不接受联合谈判。

### 3.关于谈判文件

  - 谈判文件的组成和格式

    - 谈判文件应包括下列部分：

谈判文件目录；

谈判函（格式见附件1-1）；

开标一览表（格式见附件1-2）；

谈判人基本情况表（格式见附件1-5）；

企业营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件；

法人代表授权委托书（格式见附件1-7）；

谈判人获有关部门颁发的认证证书；

企业信誉相关证明资料；

提供《2016年以来已完成同类型项目一览表》（格式见附件1-6）；

谈判响应与谈判文件差异一览表（格式见附件1-3）；

重要指标响应一览表（格式见附件1-4）；

项目实施方案（含报价）；

  - 谈判文件的编写

    - 谈判人在谈判文件中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将视为谈判无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 谈判人必须对本谈判文件的每一项要求给予实质性响应，否则将视为不响应。 “实质性响应”指符合谈判文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离。

    - 谈判人对本谈判文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的。否则将视为不响应。

  - 谈判文件的签署和印刷规定

    - 谈判文件正本须打印并由谈判人法定代表人或其委托代理人在正本上要求的地方签字，副本可通过正本复印。

    - 谈判文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署谈判文件的人进行签字。

    - 电报、电话、传真形式的谈判概不接受。

  - 谈判文件的密封、标记和递交

    - 谈判文件的密封和标记

      - 谈判人应准备谈判文件的正本1套，副本4套，电子文件1份（光刻盘），在每一份谈判文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

      - 谈判人应将谈判文件按照本章4.1.1要求单独装订成册，在正本封面上加盖公章，在侧面加盖骑缝章。

      - 谈判文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由谈判人承担。

      - 正本和电子文件一起封装，全部副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在信封上标明谈判编号和谈判人名称。

    - 谈判文件的递交

      - 谈判人将谈判文件按上述规定进行密封和标记后，按谈判公告注明的地址在谈判截止时间之前送至广州市生态环境局。否则，采购人应当拒收谈判文件。

      - 在谈判文件的截止时间之后送达的谈判文件，为无效谈判文件，采购人应当拒收。

3.5	谈判文件的有效期

谈判文件有效期为自谈判截止之日起90天。

3.6	谈判语言及计量单位

3.6.1	谈判文件及谈判人和采购单位就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。谈判人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准。

3.6.2	计量单位应使用中华人民共和国法定公制计量单位。

3.7  关于报价

3.7.1谈判人必须以人民币报价。

3.7.2谈判人必须按谈判文件指定格式正确填写各种价格单，价格单中相应内容的报价应计算正确。

3.7.3每一项目的报价必须是唯一的。报价栏项目中如出现数字0，视报价为零，即免费；如出现空白，视为已响应但漏报价。

3.7.4漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

3.7.5所有报价应包含本项目的所有费用（包含国家规定的所有税费）。

3.7.6开标一览表（附件1-2）的总报价大小写应该一致，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.7.7开标时，谈判文件中开标一览表的总报价与谈判文件中明细表的报价不一致的，以开标一览表的总报价为准。

3.7.8谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★3.7.9  投标人报价低于最高限价75%的，必须在投标文件中说明报价理由；采购人可以要求中标人以中标金额为上限提供履约保函。

### 4. 关于谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

### 5．关于谈判费用

谈判人须承担与谈判有关的自身的所有费用，包括但不限于本谈判文件工本费、谈判文件准备费用等。无论谈判结果如何，谈判采购单位在任何情况下不承担、不分担任何类似费用。

### 6．关于开标

6.1	谈判采购单位按谈判公告中规定的时间和地点公开开标。

6.2	开标时，谈判人必须由法定代表人或其委托代理人（委托代理人必须随身携带并出示授权委托书，授权委托书必须按照附件2-1格式填写）在开标时间之前到达开标地点、出示身份证原件、和签到证明其出席开标会。否则视为该谈判人放弃谈判，采购人应当拒收其谈判文件。

6.3	开标时，应当由谈判人或者其推选的代表检查谈判文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读谈判人名称、谈判价格、价格折扣、谈判文件允许提供的备选谈判方案和谈判文件的其他主要内容。唱标后，谈判人法定代表人或其委托代理人在开标唱标表上签字确认。

6.4	未宣读的谈判价格、价格折扣和谈判文件允许提供的备选谈判方案等实质内容，评标时不予承认。

### 7．关于评标和定标

7.1  本次谈判采用一次报价一次评标定标的方式。评标方案见第三部分第二章所附评标文件。

7.2	评标委员会由采购人的代表和有关工作人员等5人以上的单数组成。评标工作在评标委员会内独立封闭进行。评标委员会按排名顺序推荐中标候选人第一名、第二名。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格，由排名第二的中标候选人中标。

7.3	谈判采购单位和评标委员会不向谈判人解释落标原因，不退还谈判文件。

7.4	评标和定标应当在谈判有效期结束日30个工作日前完成。出现特殊情况的，谈判采购单位可以书面形式要求所有谈判人延长谈判有效期。谈判人同意延长的，不得要求或被允许修改其谈判文件的实质性内容，但应当相应延长其谈判保证金的有效期；谈判人拒绝延长的，其谈判失效，但谈判人有权收回其谈判保证金。

### 8．关于中标结果公示、中标通知和签订合同

8.1	中标结果在广州生态环境（www.gzepb.gov.cn）网站上发出中标结果公示，公示期为三个工作日。

8.2	中标结果公示期满后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，同时在广州生态环境（www.gzepb.gov.cn）网站上发出中标信息。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。中标通知发出时间以网站公布中标时间为准。

8.3	中标人须在中标通知发出之日起30日内与项目采购单位签订合同。

### 9．关于谈判无效和谈判失败

9.1	有下列情况之一出现的谈判文件，将作谈判无效：

9.1.1谈判文件未密封。

9.1.2谈判函无单位盖章。

9.1.3谈判文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致谈判无效。

9.1.4未按谈判文件要求提交谈判保证金的。

9.1.5联合体谈判未附联合体各方共同谈判协议的。

9.1.6谈判文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的期限。

9.1.7谈判设备或服务明显不符合技术规格、技术标准的要求。

9.1.8谈判文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求。

9.1.9谈判文件附有谈判采购单位不能接受的条件。

9.1.10谈判报价低于企业的成本价。

9.1.11谈判文件逾期送达。

9.1.12不满足谈判文件本部分（即第一部分）和第二部分中其它重要指标。

9.1.13报价超过本项目预算金额（100000元）。

9.2	下列情况出现，将视为谈判失败，采购人将在广州生态环境（www.gzepb.gov.cn）网站上发出《谈判结果公告》。除10.2.4点情形外，谈判采购单位将重新谈判：

10.2.1符合专业条件的谈判人或者对谈判文件作实质响应的谈判人不足两家的；

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.2.3谈判人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.2.4因重大变故，采购任务取消的。

### 10．关于知识产权

系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，所开发的应用软件的知识产权和专利权属采购人所有，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由谈判人承担所有责任及费用。

### 11．关于保密

未经采购人和谈判人许可，双方都不得将谈判文件中关于采购人的系统现状及需求情况、建设情况提供给任何第三方。

### 12．关于中标服务费

12. 1无。

# 第二部分项目需求

一、项目概况

本次公开招标为广州市生态环境局非道路移动机械油品抽检项目，于2020年4-6月和2020年9-11月分2轮在全市非道路移动机械抽取油品样本合计200个进行检测，本项目最高限价：人民币拾万圆整（100,000.00）。

二、采购内容

（一）总体要求

为贯彻落实《关于全省决战决胜污染防治攻坚战的命令》（2020第1号令）有关工作部署，通过组织开展油品质量专项整治行动，摸查我市在用非移动机械使用的油品质量情况，严厉打击生产销售不合格油品行为，巩固我市非道路移动机械排气污染防治成效，进一步改善我市环境空气质量。

项目要求委托具有油品检测资质的第三方机构于2020年4-6月和2020年9-11月分2轮在全市非道路移动机械抽取油品样本合计200个进行检测。根据油品样本检测结果，建立非道路移动机械使用油品质量台账，在保障非道路移动机械使用油品质量的同时，倒查倒追不合格油品销售和生产企业，对生产和销售不合格油品行为依法查处。

（二）服务内容

1.按市生态环境局工作计划要求，开展非道路移动机械使用油品监督管理的抽样检测工作；

2.抽取200个抽检非道路移动机械使用柴油样本，对样本硫含量等指标进行检验，并向市生态环境局出具油品检测报告；

3.按照要求整理检测结果相关信息，建立非道路移动机械使用油品检测油品质量采用管理台账，编制抽检油品样本检验情况报告；

# （三）油品检测要求

## 1.油品检验依据GB 19147-2016《车用柴油》、检测方法标准SH/T 0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》；

## 2.确保人员技术能力、设施和环境条件、采样及分析仪器设备、试剂材料、标准物质、原始记录和监测报告格式等符合标准方法或非标准方法的要求；

## 3.监测质量控制措施应满足相关监测标准和技术规范的要求，保证监测结果的准确性。

（四）提交成果及要求

## 1、应提交的成果

（1）油品样本检测报告;

（2）抽检油品样本检验情况报告；

（3）其他资料。

## 2、提交成果要求

（1）保密性：未经采购人许可，中标人不得将上述资料提供给任何第三方。

（2）及时性：取得油品样本后，中标人应在5个工作日内完成检测并向采购人交付加盖CNAS、CMA章的检测报告。

（3）准确性：保证检测结果的准确性。

（4）方便性：中标人须以提供纸质报告及电子盖章报告等形式为采购人提交符合要求的成果。

（五）服务期限

签订合同且合同生效后次日起12个月。

三、服务要求

（一）中标人必须具备国家法律法规规定的相关资质要求；中标人须能清晰明了理解采购人的需求，熟悉生态环境的相关政策、法规，了解环境污染和环境执法的有关情况。

（二）中标人须在广州有固定的办公场所及技术服务人员，中标人的技术服务人员必须具备国家法律法规规定的相关资质要求

（三）服务期内中标人须保存所有油品检测过程数据等资料以满足随时提供相关资料给采购人的需求。

四、★重要提示

在符合法律、法规、政策的框架内，本采购项目实施过程中对项目内容理解有歧义的，以采购人的解释为准。

### 六、谈判报价要求

1．报价为总报价，谈判的总报价是唯一的，无须分项报价。

2. 所有报价均应已包含所有税费及其他相关费用（包括但不限于运杂费、安装费、拆装费、运营费、正常的保险费等等）。

3.付款方式：分期付款。付款期限自收到乙方开具的发票之日起计算，具体到帐期限以财政拨付实际到帐为准。付款方式以双方最终签订的合同为准。

第三部份附件

## 合同要求说明

谈判人必须响应并承诺以下所附合同主要条款，确认中标人后，承租方可根据实际工作要求与出租方协商修改合同条款。

技 术 服 务 合 同

委托方（甲方）：

项目联系人：

通讯地址：

电话：传真：

受托方（乙方）：

项目联系人：

通讯地址：

电话：传真：

本合同甲方委托乙方就 广州市生态环境局非道路移动机械油品抽检项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、技术服务的内容：按市生态环境局工作计划要求，开展非道路移动机械使用油品监督管理的抽样检测工作。抽取200个抽检非道路移动机械使用柴油样本，对样本硫含量等指标进行检验，并向市生态环境局出具油品检测报告。按照要求整理检测结果相关信息，建立非道路移动机械使用油品检测油品质量采用管理台账，编制抽检油品样本检验情况报告。

- 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务地点：广州市

2、技术服务期限：          20  年  月  日 至20  年 月 日

3、技术服务进度：分2轮，2020年4-6和2020年9-11月各一轮

4、技术服务质量要求：油品检测符合相关监测标准和技术规范的要求，保证监测结果的准确性。

5、油品检验：

（1）抽检样品处理：乙方应为甲方保存油样，保存期限为90天，保存期限届满后该油样由乙方自行处理。（不合格样品由甲方通知处置）

（2）检验时间：乙方应采样后5个工作日内出具检验报告。如遇特殊情况需要变更检验期限，双方可共同协商变更，变更后的期限仅适用于该次特殊情况。

（3）检验结果：乙方根据油样分析检验结果，向甲方出具检验报告，并加盖公章。检验报告制作完成后，乙方应立即以传真或扫描（以PDF格式）方式发送给甲方委托人，并同时将检验报告的原件送至甲方。

第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：

2、提供工作条件：

（1）为乙方提供非道路移动机械抽检工作计划，组织现场检查并引导乙方现场采样；

（2）按照合同的要求按时向乙方支付合同款 。

3、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：   按工作需要提供技术咨询及相关资料

# 第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、技术服务费总额为：人民币拾万元整（￥100000.00）

2、技术服务费由甲方 分四期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）签订合同之日起15日内付总价30%。

（2）第一轮工作任务完成后30天内支付总价20%。

（3）2020年9月底支付总价30%。

（4）全部任务完成后30天内支付总价20%。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

- 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1、保密内容（包括并不限于技术信息和经营信息）：鉴于本合同各方所提供的资料属于秘密，未经对方许可，任何一方不能将资料提供给本项目以外的第三方。

2、保密人员范围：本项目的参加人员

3、保密期限：长期

4、泄密责任：  对泄密造成的损失进行经济赔偿，并承担法律规定的其他责任。

第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1、乙方完成技术服务工作的形式：提交检测油品质量管理台账、油品样本检测报告、抽检油品样本检验情况报告

2、技术服务工作成果的验收标准：

3、技术服务工作成果的验收方法：

4、验收的时间和地点：

- 双方确定：

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果完成的新的技术成果，归  甲  （甲、双）方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归  双   （乙、双）方所有。

- 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、  乙  方违反本合同第二条约定，应当 赔偿由此造成的损失   。

2、  甲   方违反本合同第四条约定，应当    调整项目进度，并根据进度调整付费  。

3、  /   方违反本合同第  /   条约定，应当    /        。

第十条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、   甲方联系人需要配合技术服务进度，提供项目相关资料，确认阶段性成果。

2、   乙方联系人需要定期向甲方报告技术服务完成情况，代表乙方签收甲方的书面文件。

3、     /

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1、发生不可抗力。如乙方遭遇停水、停电或设备故障等导致乙方不能按期履行合同的不可抗力时必须立即通知甲方，由甲乙双方协商确定最终的检测时间。

2、     /

第十二条双方因履行本合同发生的争议，应协商、调节解决。协商、调节不成的，确定按以下第2种方式处理。

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

第十三条  双方约定本合同其他相关事项为：

合同执行过程中，出现政策性变动或双方谈判时未涉及事项的，双方另行协商。

第十四条 本合同正本一式5份，　甲方3份、乙方2份，均具有同等法律效力。

第十五条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：                                  法定代表人/委托代理人：

（签字）（签字）

年月日年月日

## 评标原则与方法

1．	总则

1.1 本次谈判的评标方法遵循有关法律法规。

1.2 评标必须以谈判文件中各项规定条件为准。

1.3 评标工作由谈判采购单位负责组织，具体评标事务由谈判采购单位依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查谈判文件是否符合谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求谈判供应商对谈判文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向谈判采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2．评标委员会

2.1	谈判采购单位根据谈判标的特点组建评标委员会，评标委员会对谈判文件进行审查、质疑、评估、比较。

2.2	评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3. 对谈判文件的审查和确定

3.1	评标委员会判断谈判文件的响应性仅基于谈判文件本身而不寻求外部证据。

3.2	对于被拒绝的谈判文件，谈判采购单位无须对谈判人作任何解释。

4．	谈判文件的澄清

4.1	评标委员会可以书面方式要求谈判人对谈判文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

4.2	谈判采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的谈判人，谈判人不能通过修正或撤销不符之处而使其谈判成为实质性响应的谈判。

5．谈判无效及废标

5.1 具体要求见第一部分谈判须知中有关要求。出现废标和谈判无效时，按规定填写说明情况后，评标委员会审核通过。

6. 保密

6.1	除响应谈判采购单位要求对谈判文件进行澄清外，任何时候任何谈判人在谈判结果宣布之前均不得与谈判采购单位联系询问评标情况及其他相关内容。

6.2	凡参与谈判评标工作的有关人员均不得将有关谈判文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一谈判人或与上述评标工作无关的人员。

7. 评标原则

7.1评标委员会将遵照公正、公平、公开的评标原则，严格按照谈判文件的要求和条件进行评标，平等地对待所有谈判人，择优定标。

附：评标文件

- 评标须知

  - 评标委员会的每个成员(以下简称评委)如有以下情形之一应予以回避：

    - 谈判人或者谈判人主要负责人的近亲属；

    - 与谈判人有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

    - 曾因在谈判、评标以及其他与谈判谈判有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    - 按照谈判文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    - 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

    - 参与评标报告的起草；

  - 关于评标方案

    - 评标委员会应当按照谈判文件确定的评标标准和方法，对谈判文件进行评审和比较；

    - 评委应认真阅读并确认已经正确理解了评标方案；

  - 关于评标

    - 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

    - 评标委员会可以要求谈判人对谈判文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。

  - 关于评标责任

    - 评委应在其书面评审意见上签字确认；

    - 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

- 评标流程

  - 谈判文件实质性响应检查

  - 技术部分响应性评定

  - 商务部分响应性评定

  - 报价部分响应性评定

  - 答辩部分响应性评定

  - 综合评估分的计算和排序

- 评标方案

3.1	中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高的为中标候选人。

3.2	谈判文件实质性响应检查

3.2.1评标委员会在评标过程中共同就每一谈判文件技术部分和商务部分分别审查，并逐项列出谈判文件的全部谈判偏差。谈判偏差分为重大偏差和细微偏差。

3.2.2下列情况属于重大偏差，谈判文件有下述情形之一的，属于未能在实质上响应谈判文件的谈判，应作谈判无效处理：

（一）谈判文件没有加盖谈判人公章；

（二）谈判文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（三）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（四）谈判文件附有谈判采购单位不能接受的条件；

（五）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

3.2.3细微偏差是指谈判文件在实质上响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他谈判人造成不公平的结果。细微偏差不影响谈判文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的谈判人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该谈判人的评分。

3.2.4	由评委对所有谈判文件进行实质性响应性检查，未能全部进行实质性响应的谈判文件作谈判无效处理；

3.3技术部分响应性评定

3.3.1	由评标委员会对所有谈判文件的技术部分的响应进行审核和分析；

3.3.2	评委独立进行文字评价和评分，填写“技术部分响应评分表”，并给出相应的文字评价。

3.3.3	评分标准：每个单项分值在本项总分范围内适当评分。将每一个评委的评分汇集，除去最高分和最低分后（当评委人数大于等于5人时）进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该谈判人的技术得分。

3.4商务部分响应性评估

3.4.1	由评标委员会对所有谈判文件的商务部分的响应进行审核和分析；

3.4.2	评委独立进行文字评价和评分，填写“商务部分响应评分表”；

3.4.3	评分标准：每个单项分值在本项总分范围内适当评分。将每一个评委的评分汇集，除去最高分和最低分后（当评委人数大于等于5人时）进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该谈判人的技术得分。

3.5	价格响应性评估

3.5.1基准价格分：以有效谈判人报价中价格最低的谈判报价为基准价，定其基准价格分为20分。

3.5.2谈判人的价格得分=（评标基准价 / 谈判人报价）×20（精确到小数点后两位）分。由此算出每个谈判人的“价格得分”。

3.5.3评委检查每个谈判人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

3.6答辩

3.6.1由有效谈判人进行答辩，评委根据其答辩表现，依据以下第4点的“表四、演示答辩响应性评估表”中的“评审内容”进行答辩评分。

3.6.2将每一个评委的评分汇集，除去最高分和最低分后，将其余评分进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该谈判人的演示答辩评分。

3.7综合评估分的计算和排序

3.7.1		综合评估分中各评估因素所占权重（见下表）

| 评估因素 | 商务 | 技术 | 价格 | 答辩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 25 | 35 | 20 | 20 |

3.7.2	综合评估分（精确到小数点后两位）=商务得分＋技术得分+价格得分+答辩得分；

3.7.3将综合评估分从高到低排序，得分相同的，按谈判报价由低到高顺序排列。得分且谈判报价相同的，按技术得分高低顺序排列；

3.7.4评标委员会按排名顺序推荐前两名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格，由排名第二的中标候选人中标。

- 评标表格

表一、谈判文件实质性响应审查表

谈判编号：

谈判人:                                  审查结论（谈判有效或谈判无效）:

| 评审内容 | 是否符合 | 若不符合，不符合项说明 |
| --- | --- | --- |
| 具备招标文件中规定投标人资格要求 |  |  |
| 投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价投标且能提供相关证明材料的 |  |  |
| 符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |
| 按招标文件要求提供法定代表人证明及授权书 |  |  |
| 符合招标文件投标有效期要求的 |  |  |
| 未发现无效投标的其他情形的 |  |  |
| 结论 |  |  |

说明：以上表格任意一项不符合谈判文件要求的被视为谈判无效。

表二、商务部分响应评分表

项目编号：

谈判人:                               评分合计:             评委签字：

| 分值 (25) | 评审内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 投标人综合实力 | 比较各投标单位的综合实力，包括组织架构、服务效率、服务质量、业内口碑、资信情况、财务状况等： 优：3分；良： 2分；一般：1分。 |  |
| 5 | 专业能力 | 具备环保相关专业能力的资质证书：项目负责人具有教授或研究员或教授级高级工程师职称，得5分；副教授或副研究员或高级工程师职称，得3分，其它得1分。 |  |
| 3 | 在项目所在地有常驻机构及固定办公场所 | 投标人在项目所在地是否有常驻办事机构、人员及固定场所： 有：2分；无：0分。 |  |
| 5 | 投标人2016年以来的实际案例，以合同要点及验收报告为准 | 5个或以上（5分）；4个（4分）；3个（3分）；2个（2分）；1个（1分） |  |
| 6 | 履约能力 | 投标人出具本项目要求检测报告的相应资质。投资人同时具有CMA、CNAS等资质等6分；投资人具有CMA资质得3分。 |  |
| 3 | 投标人信用状况 | 具有近5年两年以上获得税务部门“纳税信用等级A级纳税人”称号的得3分；一年的得1分；不具备上述条件，得0分。（复印件加盖公章） |  |

表三、技术部分响应评分表

项目编号：

谈判人:                               评分合计:             评委签字：

| 分值 (35) | 评审内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 对本项目背景、现状、目标、内容和要求的了解情况 | 是否准确、透彻、理解到位，横向同比：优：6分；良4分；中：2分；差0分。 |  |
| 7 | 总体思路和实施方案 | 总体思路是否清晰，提供切实可行的实施方案 横向同比：优：7分；良5分；中：3分；差1分。 |  |
| 5 | 检测技术路线的理解、认识程度 | 对检测技术路线理解和认识是否准确，技术路线和编制方法是否切实可行，横向同比：优：5分；良3分；中：2分；差1分。 |  |
| 7 | 拟对市生态环境局工作人员开展规范取样、储存、运输样本培训的方案 | 方案、培训内容是否合理、科学，各投标人横向比较：优：7分；良5分；中：2分；差0分。 |  |
| 4 | 完成服务内容要求的措施和对策 | 深度和成果要求的措施和对策是否合理可行，横向同比：优：4分；良3分；中：2分；差0分。 |  |
| 6 | 组织实施工作进度安排合理有效 | 进度安排是否合理，工作效率是否较高，横向同比： 优：6分；良4分；中：2分；差1分。 |  |

表四、答辩评分表

项目编号：

谈判人:                               评分合计:             评委签字：

| 分值 (20) | 评审内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 所提供的本项目检测检测项目内容的完整性，以及技术条件的可行性 | 横向同比：优：4分；良：3分；中：2分；差0分。 |  |
| 4 | 之前是否进行了可行性预研究，以及与本项目需求的契合度 | 横向同比：优：4分；良：3分；中：2分；差0分。 |  |
| 4 | 对可能的现实问题和困难考虑是否全面，及解决方法的灵活性 | 横向同比：优：4分；良：3分；中：2分；差0分。 |  |
| 4 | 答辩的流畅性 | 横向同比：优：4分；良：3分；中：2分；差0分。 |  |
| 4 | 回答评委提问的完整度和可行性 | 横向同比：优：4分；良：3分；中：2分；差0分。 |  |

## 第三章样表格式

### 附件1-1  谈判函

致：广州市生态环境局

根据贵方发布的广州市生态环境局工地油品抽检工作项目谈判文件（谈判编号：　　），本人代表谈判人（谈判人名称）参加谈判，并提交谈判文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．项目谈判总价见所附《开标一览表》的“总价格”。

2．我方郑重承诺：除《谈判响应与谈判文件差异一览表》中的差异外，我方将全部满足谈判文件中的各项实质性要求，如果发现谈判文件中另有与谈判文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求按照谈判文件的要求提供设备或服务。我方并同意按照谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部谈判文件，包括谈判文件更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的谈判文件自谈判截止之日起有效期为90天。

5．如果在规定的开标时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判，其谈判保证金将被贵方没收。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的谈判或收到的任何谈判。

7．与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：			邮编：

电话：								传真：

谈判人代表姓名、职务（印刷体）：

移动电话：

谈判人名称：（公章）						年月日

### 附件1-2  开标一览表

谈判人名称：谈判编号：

| 序号 | 项目名称 | 合计价格 （金额单位：元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价格（小写） |  |  |
| 总价格（大写） |  |  |

谈判人名称：（公章）						日期：

### 附件1-3  谈判响应与谈判文件差异一览表

谈判编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 谈判响应 | 差异 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（若无差异，此表留空）

### 附件1-4  重要指标响应一览表

谈判编号：

| 序号 | 内容提要 | 响应章节 |
| --- | --- | --- |

谈判人须将对谈判文件中有关“★”号指标响应的章节和页码填写此表。

### 附件1-5  谈判人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：电话号码：

2、地址：传真：

3、注册资金：经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

（自行描述）

7、公司财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 | 速动比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |

二、谈判人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

公司标记样本                                  公司公章样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

日期：

谈判人：            (盖章)

### 附件1-6 2016年以来已完成同类型项目一览表

谈判人:

| 序号 | 工程名称 | 规模/造价 | 完成时间 | 选用系统产品名称 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

### 附件1-7   授权委托书

委托人（谈判人）：（谈判人名称），住所：（谈判人地址），法定代表人（法定代表人姓名），电话：，邮政编码：。

受委托人：（受委托人姓名），性别：，民族：，出生年月日：，身份证号码：，电话：，邮政编码：。

兹委托上列受委托人担任委托人的代理人，代理参加广州市生态环境局非道路移动机械油品抽检服务项目（谈判编号：）竞争性谈判活动。受委托人代理权限如下：

- 提交谈判文件（含补充、修改文件），或者撤回已提交的谈判文件（含补充、修改文件）；

- 依法参加开标、唱标等活动；

- 对不合理对待提出由委托人确认的质疑函、投诉书；

- 参加合同谈判；

- 办理交货、参加工程验收、提供服务。

上列受委托人在上述授权范围和代理权限内，在有关文件上签名委托人予以承认，产生的权利归委托人享有，义务由委托人承担，民事责任由委托人和受委托人共同承担。

委托人（公章）：

2020年月日