2021年广东省珠江口至江门海域

海水水质监测船舶租赁需求书

广东省广州生态环境监测中心站

二零二一年四月

一、项目概况

根据《2021年广东省生态环境监测方案》的要求，租用海洋科考船开展广东省珠江口至江门海域海水水质监测工作。本项目开展2期，分别于春季（4-5月）、秋季（10-11月）实施，预计每期航行时间（包括停靠岸时间）9天以内，总预算金额36万元。

二、项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年广东省珠江口至江门海域海洋海水水质监测船舶租赁项目 | 1项 | 2021年12月10日前完成所有服务内容 | 人民币36万元 |

三、项目技术要求

1、项目内容

1.1 监测点位：广东省珠江口至江门海域海水水质监测点位42个（图1）。

1.2 船舶航行安排：开展2期监测，分别于春季（4-5月）、秋季（10-11月）实施，每期预计航行9天，每期监测采样工作人员（以下简称工作人员）约10人。

图1 监测点位

2、科考船资质

2.1 科考船的要求

2.1.1 船舶应持有相应有效船舶检验证书，船员持有有效的船员职务证书，主要职务船员具有社保和意外保险；能够提供2艘同类型的船舶进行同时作业。

2.1.2 船舶总长不小于43米，船宽不少于7米；总功率在500KW以上；船舶干舷在1米以内，方便采样作业工作。

2.1.3 航速：最高航速不小于10节。

2.1.4 抗风能力：保证在7级风力的情况下，有效地服务。

2.1.5 每艘船配员不少于8人，配备有航行经验的船长、轮机长、大副各一名，驾驶台值班人员具备普通话交流能力。

2.1.6 配备的设备，还应满足以下条件：

a. 救生艇、筏额定载员不少于船上总人数。

b. 配备求生救生衣应至少每人1件；此外，甲板作业人员还应配备每人1件工作救生衣；作业区域应至少配备2个救生圈。

c. 根据作业的性质，配备数量足够的消防设备、设施。

d. 配备两种或两种以上可以与岸基联系的通信设备（如北斗终端、单边带、卫星电话、FB站等，不含手机）；应配备北斗船载终端或手持终端，并验证有效。

e. 需晚上航行或晚上航行作业的船舶，应装备雷达。

f. 应配备满足规范和作业性质要求的航行灯、锚灯、信号灯、甲板照明灯、信号旗、号型、锚球等灯光和信号设备。

g. 船上应至少配备1个应急药箱，药箱内至少存放有救心丹、蛇药、十滴水、止血贴、物理降温贴、消毒水、扎带、纱布、药用棉花、小刀、镊子等药品与器械。

h. 船舶要有足够面积的作业甲板、安装仪器设备和操作空间，有能力提供充足的饮水和食品，船舶整洁、卫生。

2.1.7 调查船作业条件如下：

a. 尾甲板作业面积不少于50平方米。

b. 尾部配备A型吊架，吊架高度不少于5米；起吊能力不少于2吨，钢缆长度不少于100米，配备读数器。

c. 前甲板配备水纹侧吊，钢缆长度不少于100米，配备读数器。

d. 船上配备实验室不少于2间，实验室内配备实验桌，实验室面积不少于8平方米，配备220V电源。

e. 工作人员房间应在主甲板以上，具备良好的自然通风和采光，每个房间住宿不超过4人，工作人员住宿总床铺不少于15个，房间配备空调。

f. 船员意外保险高于100万。

g. 船员具备相关海洋生态环境监测采样作业经验。

2.1.8 每艘调查船配备1艘作业小艇，配备艇尾机2台。

3、项目需求

3.1 在广东省珠江口至江门海域近岸海域开展监测采样作业。

3.2 本项目合同期为1年，共开展2期的近岸海域监测工作，预计每期每艘船（500吨以上）的航行时间（包括停靠岸时间）为9天以内，并根据工作实际需要，派出小船协助采样。遇天气变化应适当延长作业天数，确保监测任务的完成。

3.3 船员应配合工作人员完成采样及监测工作。

3.4 船上除了第2.1.6条款所要求的配备外，还应提供可供样品制备、预处理的实验用房和可供样品冷冻、冷藏的冰箱或冰柜。

3.5 本项目的总报价除了包含船舶租金、船员服务费、燃油费、保险费、维修保养费、船员餐费、相关税费、码头停靠费等费用之外，还应包含船上所有工作人员的保险、伙食（正餐、充足饮水、食品）、生活日用品（床单被褥、洗漱用品、洗衣用品、拖鞋等）等费用。

四、服务期限：

分2期，每期不多于9天。遇天气变化应适当延长作业天数，确保监测任务的完成。

五、款项支付

1. 本项目合同签订后，采购人向成交人支付首款，金额为合同总价之50%。

2. 项目第二期航次结束后，甲方向成交人支付尾款，金额为合同总价之50%。

3. 如相关经费受财政部门拨款进度影响，付款时间顺延续。