广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州恒运东区热力有限公司           报出日期：  2015 年   7  月    日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运东区热力有限公司 | 75775182-6 | 杨经革 | 广州市萝岗区开发大道东恒街18号 | 联系人：何进崇 电话：82266748-8601 传真：82266506 | 热力生产和供应 产品：蒸汽 规模：100万吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 10.59 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 无 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 无 | 排入城市 管网量 (万吨) | 10.59 | 其他 去向量(万吨) | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 300（mg/L） | 16.05 | 1.7(吨) | 1.7(吨) | 无 |
| 石油类 | 20（mg/L） | 0.003 | 0.0003(吨) | 0.0003(吨) | 无 |
| 氨氮 | - | 0.17 | 0.017(吨) | 0.017(吨) | 无 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 无 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 143212.5 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 无 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 143212.5 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 300（mg/m3） | 139.09 | 199.19 | 199.19 | 无 |
| 氮氧化物 | 200（mg/m3） | 96.33 | 137.95 | 137.95 | 无 |
| 烟尘 | 80（mg/m3） | 10.24 | 14.66 | 14.66 | 无 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 炉渣 | 3835吨 | 无 | - | 3835吨 | 综合利用 制砖 | 无 | - | 签订合同 一般固废 |
| 粉煤灰 | 35106吨 | 无 | - | 35106吨 | 综合利用 制水泥 | 无 | - | 签订合同 一般固废 |
| 报废树脂 | 8吨 | 无 | - | 8吨 | 焚烧 | 无 | - | 办理转移联单（交广州绿由公司处置） |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | - | - | - |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气脱硫治理设施 | 2009年11月 | 废气二氧化硫 | 炉内喷钙干化脱硫 | 350000立方米/小时×24小时 |
| 烟气脱硝治理设施 | 2012年2月 | 废气氮氧化物 | SNCR（尿素溶液）脱硝 | 350000立方米/小时×24小时 |
| 烟气除尘治理设施 | 2006年6月 | 废气烟尘 | 布袋（静电）除尘 | 350000立方米/小时×24小时 |
| 输灰系统、灰库 | 2006年6月 | 粉煤灰 | 气力、密闭输送收集，密封存放；专业槽罐车转移 | 100(吨/日) |
| 输渣系统、渣仓 | 2006年6月 | 炉渣 | 水冷、皮带输送，密闭存放；密封车转移 | 80(吨/日) |
| 中和池系统 | 2006年6月 | 废水 | 酸碱中和处理 | 600(吨/日) |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运东区热力有限公司东区集中供热项目变更建设任务 | 一期2×35t/h锅炉（#1、2炉）整体工程 | 广州市环保局 | 穗环管 【2006】101号 | 2006年6月19日 | 广州市环保局 | 穗环管验 【2006】132号 | 2006年6月27日 |
| 广州恒运东区热力有限公司东区集中供热项目变更建设任务 | 二期1×35t/h锅炉（#3炉）整体工程 | 广州市环保局 | 穗环管 【2006】101号 | 2006年6月19日 | 广州市环保局 | 穗环管验 【2007】227号 | 2007年12月3日 |
| 广州恒运东区热力有限公司集中供热三期工程变更项目 | 三期1×75t/h锅炉（#4炉）整体工程 | 广州市环保局 | 穗环管影 【2008】108号 | 2008年4月5日 | 广州市环保局 | 穗环管验 【2010】160号 | 2010年10月30日 |
| 东区集中供热三期第二阶段增建一台备用75.0t/h中温中压循环流化床锅炉建设项目 | 三期增建1×75t/h锅炉（#5炉）整体工程 | 广州开发区建设和环境管理局 | 穗开环建影字 【2011】174号 | 2011年6月27日 | 广州开发区建设和环境管理局 | 穗开环建验字 【1012】72号 | 2012年7月20日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运东区热力有限公司 | 440100201008813 | 2011年1月1日至2015年12月31日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 石油类 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | - | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气-01 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 | 80 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司制定完善的标准、制定，严格执行；包括突发事件综合及专项（环境）应急预案，每年开展危险源、环境因素辨识、评价工作。 | 《广州恒运热力有限公司、广州恒运东区热力有限公司突发环境事件应急预案》，2013年12月9日在广州市环保局备案。 编号：4401012013006 | 2014年6月13日公司进行“化学水处理突发高位酸罐盐酸泄漏事故应急处置”演练。 | 无 | - |

注：如不够填写，可另加附页。