广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市番禺污水治理有限公司（东涌污水处理厂） 报出日期： 2015 年06月 19 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司（东涌污水处理厂） | 68327661-1 | 苏志凌 | 广州市南沙区东涌镇石排牌坊斜对面 | 020-84908337-8202 | 建设总规模为8万吨/日，首期工程建设规模为2万吨/日，占地约120亩。其服务区域包括东涌镇片区、鱼窝头片区、工业园片区。 采用具有脱氮除磷功能的“A2O氧化沟+纤维转盘滤池”深度处理工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，并采用全封闭式加盖除臭系统，恶臭废气经过净化处理后按国家有关标准排放，从而保证水环境质量和大气环境质量的综合性环境保护。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 704.0268 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 704.0268 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |  |
| COD | 《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 12 | 149.42930 | 149.42930 | 0 |  |
| 氨氮 |  | 0.67 | 7.99153 | 7.99153 | 0 |  |
| 生化需氧量 |  | 4 | 44.76661 | 44.76661 | 0 |  |
| 悬浮物 |  | 5.5 | 66.07699 | 66.07699 | 0 |  |
| 总氮 | 《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 1.87 | 22.40887 | 22.40887 | 0 |  |
| 总磷 |  | 0.11 | 1.30300 | 1.30300 | 0 |  |
| 动植物油 |  | 0.16 | 1.96570 | 1.96570 | 0 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 城镇集中式生活污水处理厂产生的污水处理污泥 | 2142.56吨 | 2142.56吨 | 外运处理 | 2142.56吨 | 综合利用、营养土 | 2142.56吨 | 2142.56吨 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东涌污水处理厂 | 2009年5月 | 水污染治理 | A2O氧化沟+纤维转盘滤池 | 1.8万吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市南沙区东涌污水处理厂（首期）建设项目 | 广州市番禺区东涌污水处理厂（首期）建设项目拟选址于广州市番禺区东涌镇石排村市南路以南及南二环高速路以北地区，该项目按申报的内容为建设污水处理厂，首期设计规模为2万吨/日。 | 广州市番禺区环境保护局第六环境保护所 | 广州市番禺区环境保护局 穗（番）环管影【2009】343号 | 2009年11月23日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环监测验字【2012】第（54042501）号 | 2009年11月23日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司（东涌污水处理厂） | 440115201360255 | 2013年01月01日至2017年12月31日 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 1 |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月开展安全生产会议布置防范工作；24小时不间断对生产工艺流程及排水情况进行监控，更有效地防范环境风险事故的发生。 | 具备且环保部门已审批通过备案 | 每年进行一到两次相关应急演练 | 暂没有发生突发环境事件 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。