附件：

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称(盖章)  广州市东海鹏染整织造有限公司

报 出 日 期：    2015     年      06 月   30  日

表1 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 72822209-5 | 李志勇 | 广州市南沙区大岗镇新沙村工业区 | 34931533 | 提供织物面料的染整服务 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 109.7014 | 其 中 | 直接排入海量(万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 109.7014 | 排入城市管网量(万吨) | 0 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度（毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1直接排放标准（COD：100 mg/L） | 23.053 | 25.28913 | 25.28913 | 0 |
| 氨氮 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1直接排放标准（氨氮：12 mg/L） | 2.302 | 2.83417 | 2.83417 | 0 |
| 五日生化需要量 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1直接排放标准（BOD：25 mg/L） | 6.694 | 8.24142 | 8.24142 | 0 |
| 苯胺 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1直接排放标准（苯胺：1.0 mg/L） | 0.245 | 0.30183 | 0.30183 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量(个) |  | 其中燃烧废气排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量(万标立方米) | 39285 | 其中工艺废气排放量(万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量(万标立方米) | 39285 |
| 污染物 名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度（毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区标准（SO2：300 mg/m3） | 100 | 39.285 | 39.285 | 0 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区标准(NOX:200 mg/m3） | 135 | 53.035 | 53.035 | 0 |
| 粉尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区标准（烟尘：80 mg/m3） | 35 | 13.75 | 13.75 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 1000吨 | 0 | —— | 900吨 | 填埋 | 100吨 | 0 | 是 |
| 炉渣 | 1000吨 | 0 | —— | 900吨 | 再利用 | 100吨 | 0 | 否 |
| 粉煤灰 | 800吨 | 0 | —— | 750吨 | 再利用 | 50吨 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1.活动种类：生产/销售/使用;

2.项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 2007-10 | 污水 | 生化+物化 | 4169吨/日 |
| 静电除尘处理系统 | 2007-10 | 废气 | 静电除尘 | 70000标立方米/小时 |
| 麻石脱硫喷淋除尘塔 | 2007-10 | 废气 | 碱液脱硫+除尘 | 70000标立方米/小时 |

备注：1、污染类别： 污水/废气/固体废物；

2、计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺东海鹏染整织造有限公司建设项目 | 新建染整加工能力为6800万米/年的染整厂 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗番环管影字【2002】295号 | 2002-6-6 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗番环管验【2008】59号 | 2008-6-30 |
| 广州番禺东海鹏染整织造有限公司20吨锅炉配1500千瓦发电机组热电联产改建项目 | 20吨锅炉配1500千瓦发电机组热电联产改建项目 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗番环管影字【2004】282号 | 2004-12-21 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗番环管验【2008】59号 | 2008-6-30 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 440115201370008 | 2013-1-1至2017-12-31 | 废水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 苯胺 | 五日生化需氧量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 12 | 1.0 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 | 80 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加强对防治污染设施的日常巡视，确保运作正常；定期与同行交流与学习处理技术，努力处理技术做到最好；定期组织应急预案演练；突发情况启动应急预案。 | 已在广州市南沙区环境保护局备案 备案编号：4401152014062 | 2015年6月上旬对废水意外泄露做了应急演练 内容：发现意外情况及时上报；公司决策启动应急预案；现场有组织开展处理工作；事后事故分析总结；再次提出预防措施。 | 无 | 无 |