广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）镇泰（中国）工业有限公司             报出日期：  2015  年  6月  16日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇泰（中国）工业有限公司 | 61871045-0 | 黄铁成 | 广州市南沙区榄核镇蔡新路333号 | 陈 强13002065437 | 生产各类玩具及玩具模具，年产量7296万件 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 42.2 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 19.4 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氨氮 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 1.00 | 0.421 | 0.421 | 0 |
| 化学需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（COD:500mg/L） | 24.8 | 9.52 | 9.52 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 35 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 30 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 49186.5 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 41734 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 7452.5 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 苯 | 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准（苯：12mg/m3） | 0.03 | 1.368 | 1.368 | 0 |
| 甲苯 | 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准（甲苯：40mg/m3） | 1.61 | 1.106 | 1.106 | 0 |
| 二甲苯 | 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准（二甲苯：70mg/m3） | 14.74 | 15.632 | 15.632 | 0 |
| 烟尘 | 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准（烟尘：50mg/m3） | 4.82 | 3.593 | 3.593 | 0 |
| 氮氧化物 | 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准（氮氧化物：400mg/m3） | 56 | 4.175 | 4.175 | 0 |
| 二氧化硫 | 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准（二氧化硫：500mg/m3） | 16.5 | 0.123 | 0.123 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含天那水废渣 | 4.6 | 0 | _ | 4.6 | 委托绿由焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 沾天那水废布 | 22.94 | 0 | _ | 22.94 | 委托绿由焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 沾机油废布 | 12.79 | 0 | _ | 12.79 | 委托绿由焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 含天那水活性碳 | 3.84 | 0 | _ | 3.84 | 委托绿由焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废机油 | 2.36 | 0 | _ | 2.36 | 委托绿由利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废天那水 | 58.8 | 0 | _ | 58.8 | 委托绿由利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废灯管 | 0.19 | 0 | _ | 0.19 | 委托绿由封存 | 0 | 0 | 是 |
| 5/7号含锌废干电池 | 0.9 | 0 | _ | 0.9 | 委托绿由封存 | 0 | 0 | 是 |
| 5L/10L/18L/25L废油漆罐 | 0.077 | 0 | _ | 0.077 | 委托绿由利用 | 0 | 0 | 是 |
| 含天那水废水 | 11.27 | 0 | _ | 11.27 | 委托绿由处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2002.5 | 生活污水 | 生物法 | 1500吨/日 |
| 烟道气处理塔 | 2005 | 天然气锅炉燃烧废气 | 水喷淋 | 55000标立方米/小时 |
| 有机废气处理塔 | 2005 | 有机废气 | 水幕除尘+活性炭吸附 | 55000标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇泰（中国）工业有限公司扩建工程 | 扩建 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗番环管影字[2005]173号 | 2005.8.8 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管验[2007]19号、穗（番）环管验[2008]80号 | 2008.8.27 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇泰（中国）工业有限公司 | 440115201380012 | 2013.1.1至2017.12.31 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | —— |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有机溶剂废气 | 大气污染物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 12 | 40 | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃油废气 | 大气污染物 | 烟尘 | 氮氧化物 | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 400 | 500 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立环境风险防范小组明确目标分工，定期进行应急演练 | 编写了突发环境事件应急预案 | 每年定期进行突发环境事件应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。