广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）光宝电子（广州）有限公司            报出日期：   2015 年   8 月 28 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光宝电子（广州）有限公司 | 72431791-9 | 宋恭源 | 广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城光谱西路25号 | 020-82373688 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 33.51 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 33.51 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 悬浮物 | DB44/26-2001二时段二级标准限值 | 4L | 1.34048 | 1.34048 |  |
| 化学需氧量 | DB44/26-2001二时段二级标准限值 | 43 | 14.41020 | 14.41020 |  |
| 生化需氧量 | DB44/26-2001二时段二级标准限值 | 18.4 | 6.16623 | 6.16623 |  |
| 石油类 | DB44/26-2001二时段二级标准限值 | 0.4 | 0.13405 | 0.13405 |  |
| 总镍 | DB44/26-2001二时段二级标准限值 | 0.05L | 0.01676 | 0.01676 |  |
| 总铬 | DB44/26-2001二时段二级标准限值 | 0.004L | 0.00134 | 0.00134 |  |
| 六价铬 | DB44/26-2001二时段二级标准限值 | 0.004L | 0.00134 | 0.00134 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 3728.94720 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 1 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 苯 | DB44/27-2001二时段二级标准限值 | 0.0856 | 0.00317 | 0.00317 |  |
| 甲苯 | DB44/27-2001二时段二级标准限值 | 0.0767 | 0.00296 | 0.00296 |  |
| 二甲苯 | DB44/27-2001二时段二级标准限值 | 0.2772 | 0.01035 | 0.01035 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| HW12_含油漆污泥 | 6.62吨 |  |  | 6.62吨 | 焚烧 |  |  | 是 |
| HW42_甲苯、二甲苯 | 46.36吨 |  |  | 46.36吨 | 污水处理 |  |  | 是 |
| HW49_装机油25L废铁桶 | 5个 |  |  | 5个 | 综合利用 |  |  | 是 |
| HW29_废灯管 | 170个 |  |  | 170个 | 封存 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水处理系统 | 2005/6/1 | 污水 | 物理化学 | 300 |
| 水喷淋活性炭吸附处理系统 | 2005/6/1 | 废气 | 水喷淋+活性炭吸附 | 37500 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于松乔电脑（广州）有限公司年产1200万台电脑机箱及组装120万台计算机建设项目环境影响报告书的批复 | 以软盘驱动器，计算机电源，小电扇，ABS胶粒、铁材、油漆等为主要原材料，年产电脑机箱1200万台，组装计算机120万台。 | 广州经济技术开发区环境保护局 | 穗开环影字【2000】55号 | 2000/8/31 | 广州经济技术开发区环境检测站 | 穗开环测验字（2005）第6号 | 2005/8 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光宝电子（广州）有限公司 | 4401162011004016 |  | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | PH值 | 石油类 | 总镍 | 总铬 | 六价铬 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 110 | 30 | 100 | 6~9 | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
|  |  |  | 气-01 | 大气污染物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 12 | 40 | 70 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 将污水和废气分别进行物理化学法和水喷淋活性炭吸附处理系统出来后达标排放 | 光宝电子（广州）有限公司（Enclosure事业部）突发环境应急预案 |  |  |  |

注：如不够填写，可另加附页。