广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市坚鸿铝业喷涂有限公司           报出日期：  2015  年  10 月 23 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市坚鸿铝业喷涂有限公司 | 73718650-8 | 肖志坚 | 广州市番禺区石碁镇永善村南路102号 | 020-66318336.15018746698 | 金属铝制品 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 1.04 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 1.04 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级 | 21.63 | 889.065kg | 889.065kg | 0 |
| 氨氮 | 同上 | 3.23 | 130.004kg | 130.004kg | 0 |
| 悬浮物 | 同上 | 14.08 | 578.799kg | 578.799kg | 0 |
| 石油类 | 同上 | 0.025 | 1.019kg | 1.019kg | 0 |
| 总磷 | 同上 | 0.0545 | 2.321kg | 2.321kg | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 1403.1472 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 1403.1472 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 甲苯 | （DB44/27-2001）二级标准 | 40 | 0.532 | 0.532 | 0 |
| 二甲苯 | （DB44/27-2001）二级标准 | 70 | 2.346 | 2.268 | 0.078 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 装油漆18L废铁罐 | 70个 |  | 暂存 | 70 |  |  | 70 | 是 |
| 含油漆污泥 | 2吨 |  | 暂存 | 2 |  |  | 2 | 是 |
| 废油漆渣 | 1.3吨 |  | 暂存 | 1.3 |  |  | 1.3 | 是 |
| 吸附油漆废活性碳 | 0.25吨 |  | 暂存 | 0.25 |  |  | 0.25 | 是 |
| 废润滑油 | 0.01吨 |  | 暂存 | 0.01 |  |  | 0.01 | 是 |

备注：全部交由广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司处理；

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD在线监测仪 | 2009.9.29 | 污水 |  | 约70吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监测监控项目 | COD仪、流量计、留样器、数据采集系统 | 广州市环境监察支队番禺大队 | 番环监控验【2009】157号 | 2009.9.29 |  | 番环监控验【2009】157号 |  |
| 无铬钝化工艺改造 |  | 广州市环境保护局 | 穗环监【2012】80号 | 2012.11.12 |  | 穗环监【2012】80号 |  |
| 污染源在线监控系统建设任务调整 | 采用无铬钝化剂取代含有六价铬的铬化剂，停用六价铬处理工艺。 | 广州市环境保护局 | 穗环函【2012】991号 | 2012.9.4 |  | 穗环函【2012】991号 |  |
| 2014年国家重点监控企业主要污染物排放执行标准 | 修改新的污染物排放标准 | 广州市环境保护局 | 穗环办【2014】70号 | 2014.4.29 |  | 穗环办【2014】70号 |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市坚鸿铝业喷涂有限公司 | 4401132012000221 | 2013年3月9日至2015年12月31日 | 生产（生活）废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 悬浮物 | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 2 | 30 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 甲苯 | 二甲苯 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 无 | 无 | 40 | 70 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无突发环境事件发生 | 已整改 |

注：如不够填写，可另加附页。

说明：本公司于2015年5月30日，全面停工停产，解散员工。详见附件《停产报告》

关于广州市坚鸿铝业喷涂有限公司的

停产报告

广州市环境保护局：

兹有我广州市坚鸿铝业喷涂有限公司于2015年5月30日，因生产工艺改造全面停工停产，由于此次改造项目耗时长且资金投入超出预算，且比想象中更有难度。加上区规划部门对我公司厂区的房屋进行登记检查，认定我们公司的保安门卫室、杂物储存房、污水处理站房等均属于违建房屋（所有未取得房产证的房屋均属于违章建筑），需要自行拆除厂区内的违建房屋。公司经过综合考虑：决定取消本公司的喷涂生产线，全面停产，解散员工。对喷涂生产线（设施）进行全面拆除，包含所有废气/废水处理配套设施也一并进行拆除。对于原有产生的的危废物，我司集中交给广州绿由公司处置。在拆除生产线的过程中，有少量的废油漆渣残留在管道内，我司也按规范收集暂时储存，待现场生产设施全部处理完毕后，我司再一并交给绿由公司处理。

如若本公司在将来，计划想重新安装新的生产线开始生产，我公司承诺：所有新装的生产设施将按照国家法律法规及相关的环保（流程）要求，重新申报。

特此说明

附件：

- 危废物交给广州绿由公司回收处理的确认单；

- 喷涂生产线拆除后的车间照片；

- 违建房屋拆除现场照片；

广州市坚鸿铝业喷涂有限公司

2015年8月6日