广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州锦盈新型材料有限公司            报出日期：  2015 年   8 月 10 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州锦盈新型材料有限公司 | 79103861-0 | 符日明 | 广州市花都区赤坭镇赤坭大道南38号 | 66831975 | 广州锦盈新型材料有限公司，是一家以“奇丽砂Qualicer”为品牌的专业型国际化陶瓷生产企业，公司专业生产400×400mm、450×450mm、500×500mm、300×600mm 、600×600mm、800X800mm等规格的个性磁砖系列产品，产品有：汉白玉石、浮雕艺术砖、黑大理石/白大理石、云石、马赛克、纯色、布艺、檀香木纹、鸣泉石、海心砂岩等系列。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 无（污水不外排，循环利用） | 污水 排放量(万吨) |  | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 国标《陶瓷工业污染物排放标准》之干燥塔大气污染物排放浓度 | 41 | 10.795 | 10.795 |  |
| 烟尘 | 国标《陶瓷工业污染物排放标准》之干燥塔大气污染物排放浓度 | 13.9 | 3.662 | 3.662 |  |
| 二氧化硫 | 国标《陶瓷工业污染物排放标准》之干燥塔大气污染物排放浓度 | 51.3 | 13.54 | 13.54 |  |
| 氮氧化物 | 国标《陶瓷工业污染物排放标准》之辊道窑大气污染物排放浓度 | 39.3 | 6.739 | 6.739 |  |
| 烟尘 | 国标《陶瓷工业污染物排放标准》之辊道窑大气污染物排放浓度 | 8.82 | 1.516 | 1.516 |  |
| 二氧化硫 | 国标《陶瓷工业污染物排放标准》之辊道窑大气污染物排放浓度 | 33.7 | 5.784 | 5.784 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 烂砖、废料 | 50吨 | 50吨 | 回用 |  |  |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘 | 2011年4月 | 废气 | 由于内容较多，另附在表3后 | 90000(立方米/小时) |
| 脱硫塔 | 2011年4月 | 废气 | 由于内容较多，另附在表3后 | 90000(立方米/小时) |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

另附“处理工艺”：

- 除尘——脉冲行喷吹除尘器

脉冲行喷除尘器的气体净化方式为外滤式。除尘器由上箱体、中箱体、灰斗、滤袋组件、喷吹装置、卸灰阀、脉冲阀及检测、控制系统等组成。滤袋通过袋笼固定在花孔板上。每排滤袋上部都装有一根喷射管，喷射管上有小喷孔，并与每条除尘滤袋中心相对应。喷射管前装有与空气压缩机相连的脉冲阀，电磁脉冲阀与气缸相连接。控制器定期发出短程的脉冲信号，通过控制阀有序地控制各脉冲阀开启。

工作时，含尘废气由进风口经中箱体下部进入各单位灰斗，大颗粒粉尘由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出，从而达到除尘的目的。

随着过滤工况的进行，滤袋外表面所附积的粉尘不断增加，从而导致除尘器本身的阻力也逐渐升高，滤袋表面附积的粉尘达到一定量时，清灰控制装置发出清灰信号，通过控制阀有序地控制各脉冲阀开启。当脉冲阀开启时，与脉冲阀相连的喷射管与气缸相通，高压空气从喷射孔中以极高的速度喷出。高压气流进入滤袋内，使滤袋剧烈膨胀，引起冲击振动。同时在瞬间内，产生由内向外的逆向气流，使粘在滤袋外表面及吸入滤袋内部的粉尘吹扫下来。吹扫下来的粉尘落入集灰斗内，最后经卸料器排出。各排滤袋依次轮流清灰，待一周期后，又重新开始轮流。

本工艺中产生的废物为可回收的粉尘。

- 脱硫——旋流板塔湿式碱液喷淋

窑炉废气处理系统采用“旋流板塔——双碱法”工艺。在烟气治理中，利用原有的引风机，将废气引入旋流板塔中，塔内由水泵从塔顶喷入洗涤液，以吸收废气中的粉尘及二氧化硫，废洗涤液进入喷淋废水治理系统，经处理后循环使用，系统设置液位控制装置控制循环水池的水位，在水量不足的情况下加入自来水作水源补充。

双碱法是用碱金属盐类的水溶液吸收SO2，然后在另一个石灰反应器中用熟石灰将吸收SO2后的溶液再生，再生后的吸收液再循环使用，最终产物以亚硫酸钙和石膏形式析出。

- 吸收反应

在脱硫塔内吸收SO2

用NaOH吸收：2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O

用Na2SO3吸收：Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3

该过程中由于使用钠碱作为吸收液，因此吸收系统中不会发生沉淀物，此过程的主要副反应为氧化反应，生成Na2SO4

2Na2SO3+O2=2Na2SO4

（2）再生反应

将吸收了的SO2的吸收液送至石灰反应器，用石灰料浆对吸收液进行再生和固体副产品的析出，以钠盐作为脱硫剂，用消石灰对吸收剂进行再生，则在反应器中会进行下面的反应。用消石灰再生：

Ca(OH)2+Na2SO3+1/2H2O=2NaOH+CaSO3·1/2H2O↓

Ca(OH)2+2NaHSO3=Na2SO3+CaSO3·1/2H2O↓+1/2H2O

再生的NaOH和Na2SO3等脱硫剂可以循环使用。所得半水亚硫酸钙经氧化，可制得石膏（CaSO4·2H2O)。

- 氧化反应

2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O=2CaSO4·2H2O

本工艺产生的废物为循环废水，送到本公司的污水站处理后作循环使用。

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷生产线节能技术改造项目 | 主要设备：大吨位（40吨）球磨机4套；5000型喷雾干燥塔1套；双层干燥窑炉1台；辊道窑1条；4头辊筒印花机2套；除尘脱硫设备1套等。涉及的车间包括：原料车间，成型车间，抛光车间。 | 广州市花都区环境保护局 | 花环监字（2012）039号 | 2012.4.6 | 广州市花都区环境保护局 | 花环管验字（2012）099号 | 2012.7.30 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州锦盈新型材料有限公司 | 4401142012000088 | 2012.8.17至2015.8.30 |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷雾干燥塔废气排气筒 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 240 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 2、干燥窑废气排气筒 |  | 100 | 300 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不够填写，可另加附页。