广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州恒运热电（D）厂有限责任公司         报出日期： 2015年  7月5日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运热电（D）厂有限责任公司 | 76194700-4 | 郭晓光 | 广州市萝岗区西基路8号 | 82099715 | 广州恒运热电（D）厂有限责任公司是以发电和供热为主的燃煤发电企业，位于萝岗区西基路8号，成立于2004年6月，环保审批手续齐全，废气国控单位。我公司现有两台330MW燃煤发电机组（#8、#9机组），2014年上网电量为29.9亿千瓦时，供热量为59.4万吨.。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 17.77 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 17.77 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 （毫克/升） | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 500 | 10.5 | 1.4 | 1.4 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 1462131 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1462131 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 （毫克/立方米） | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 2014年1-6月：400 2014年7-12月：200 | 18.4 | 410.2 | 410.2 | 0 |
| 氮氧化物 | 2014年1-6月：450 2014年7-12月：100 | 57.8 | 944.2 | 944.2 | 0 |
| 烟尘 | 2014年1-6月： 50 2014年7-12月：20 | 8.79 | 120.0 | 120.0 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

单位：吨

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 粉煤灰 | 233234 | 0 | - | 233234 | 综合利用 | 0 | 0 | 否 |
| 锅炉渣 | 20544 | 0 | - | 20544 | 综合利用 | 0 | 0 | 否 |
| 脱硫石膏 | 58841.03 | 0 | - | 58841.03 | 综合利用 | 0 | 0 | 否 |
| 脱硫灰 | 3468.18 | 0 | - | 3468.18 | 综合利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废矿物油 | 5 | 0 | - | 5 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 脱硫废水处理污泥 | 409.02 | 0 | - | 409.02 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #8机组脱硫系统 | 2013年5月 | 废气 | 单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫 | 1140000 |
| #9机组脱硫系统 | 2014年4月 | 废气 | 单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫 | 1140000 |
| #8机组脱硝系统 | 2008年5月 | 废气 | LNB+SCR | 1140000 |
| #9机组脱硝系统 | 2008年5月 | 废气 | LNB+SCR | 1140000 |
| #8机组除尘系统 | 电除尘器和布袋除尘器：2007年5月；湿式电除尘器：2015年2月 | 废气 | 电除尘器+布袋除尘器+湿式电除尘器 | 1140000 |
| #9机组除尘系统 | 电除尘器和布袋除尘器：2008年3月；湿式电除尘器：2014年7月 | 废气 | 电除尘器+布袋除尘器+湿式电除尘器 | 1140000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运热电厂扩建工程2×300兆瓦机组项目工程 | 2×300兆瓦燃煤机组，配套脱硫、脱脱硝和除尘系统 | 国家环保总局 | 环审（2005）292号 | 2005年4月5日 | 国家环保总局 | 环验（2009）323号 | 2009年12月16日 |
| 广州恒运热电（D）厂有限责任公司烟气脱硫改造工程 | #8、9机组烟气脱硫改为单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫 | 广州市环保局 | 穗环管影（2012）64号 | 2012年9月16日 | 广州市环保局 | 穗环管验（2014）97号 | 2014年11月7日 |
| 广州恒运热电（D）厂有限责任公司超洁净排放改造工程 | #8、9机组超洁净排放改造 | 广州市开发区环保局 | 穗开环影字（2015）63号 | 2015年3月24日 | 广州市开发区环保局 | 穗环开验字（2015）77号 | 2015年6月24日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 | 440100201108810 | 2011年1月1日至2015年12月31日 | C厂东口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #8炉 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 400 | 450 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | #9炉 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 400 | 450 | 50 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据环境应急管理的要求，我司积极推进环境风险评估和环境应急预案的备案工作。目前，各项评估报告和应急预案通过了广东省环境科学学会组织的评估，并已报广东省环保厅、广州市环保局、广州开发区环保局备案。 | 我司编制有广州恒运集团公司企业标准《突发事件综合应急预案》、《突发环境事件应急预案》。相关责任人和应急组织机构职责分工明确，应急设施、设备和材料储备充足，各项应急处理程序完善，并定期组织演练。 | 我司定期开展突发事件应急演练，演练完毕后有书面总结，对演练中发现的问题有相应的意见、建议和改进措施。根据公司《生产安全事故应急预案演习整体规划（2013年-2017年）》安排，2014年公司组织开展《氨区重大危险源泄漏事故应急预案》等应急预案的演习活动。演习采取了桌面演习和演习竞赛等多种形式进行。2014年6月，我们一改以往传统的被动式的应急救援预案演习方式，根据应急演练的主要内容，坚持轻演重练、以赛促练的原则，采取了以技能竞赛的形式组织开展了液氨泄漏事件应急演习活动。活动重点考察应急人员正确使用正压式空气呼吸器和重型防化服的技能以及对事件的响应和反应能力。通过此形式，大大提高了公司应急人员学习应急救援预案和掌握应急救援技能的积极性和自觉性，有效促进公司应急队伍抢险救援能力和水平，收到了良好的效果。2014年，我司组织集团范围内安全大检查4次，防雷、防汛、防台等各类专项安全检查5次。公司历来高度重视培训工作，2014年 6月5日，公司利用萝岗区安全生产月系列活动之“安全生产快车进恒运”公共安全培训活动的契机，组织公司生产人员开展了危险化学品安全使用及防护救治培训。 | 目前为止我司未发生突发环境事件。 | 2014年通过突发环境事件应急演练和安全大检查共发现安全生产隐患210项，截止到目前已全部完成整改，整改完成率100%。 |

注：如不够填写，可另加附页。