广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州统一企业有限公司              报出日期：  2015  年  6  月30  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州统一企业有限公司 | 61842730-5 | 罗智先 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 020-32112276 | 方便面及其他方便食品制造行业、为大型规模企业,年产饮料2743.9万箱，年产20684.6万包方便面 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 37.7 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 37.7 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | ≤90 | 55 | 20.7 | 20.7 | 0 |
| 氨氮 | ≤10 | 1.05 | 3.96 | 3.96 | 0 |
| 悬浮物 | ≤60 | 6 | 2.26 | 2.26 | 0 |
| 动植物油 | ≤10 | 2.8 | 1.06 | 1.06 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 23122.499 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 23122.499 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | ≤300mg/m3 | 121.7 mg/m3 | 28.14 | 28.14 | 0 |
| 氮氧化物 | ≤200 mg/m3 | 111.8 mg/m3 | 25.85 | 25.85 | 0 |
| 烟（粉）尘 | ≤80 mg/m3 | 16.7 mg/m3 | 3.86 | 3.86 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 89 | 0 | 0 | 89 | 填埋 | 0 | 0 | 否 |
| 炉渣 | 794 | 0 | 0 | 794 | 制砖 | 0 | 0 | 否 |
| 粉煤灰 | 561.2 | 0 | 0 | 561.2 | 制砖 | 0 | 0 | 否 |
| 干湿纸皮 | 4100 | 0 | 0 | 4100 | 回收利用 | 0 | 0 | 否 |
| 茶渣 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 填埋 | 0 | 0 | 否 |
| 其他 | 1829 | 0 | 0 | 1829 | 回收利用 | 0 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X射线异物检测机 | 生产 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理场 | 1997年5月 | 废水 | 厌氧+接触氧化工艺 | 1200吨/日 |
| 水煤浆锅炉房 | 2010年2月 | 废气 | 脱硫除尘工艺 | 70000标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增方便面高速线（4条）、AC饮料线1条、热充饮料线2条（含制瓶）项目 | 新增方便面高速线（4条）、AC饮料线1条、热充饮料线2条（含制瓶） | 黄埔区环保局 | 埔环管影字【2014】86 | 2014年11月 | 黄埔区环保局 | 埔环管验字【2015】14 | 2015年4月 |
| 20t/hr锅炉技改项目 | 20t/hr锅炉技改 | 黄埔区环保局 | 埔环管影字【2014】83 | 2014年12月 | 黄埔区环保局 | 埔环管验字【2015】4 | 2015年1月 |
| 新增无菌饮料生产线项目 | 新增无菌饮料生产线 | 黄埔区环保局 | 埔环管影字【2010】7 | 2010年10月 | 黄埔区环保局 | 埔环管验字【2011】16 | 2011年1月 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州统一企业有限公司 | 4401122012000016 | 2012年6月至2017年6月 | 废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90mg/l | 10mg/l | 60mg/l | 10mg/l |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300mg/m3 | 200mg/m3 | 80mg/m3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2014年安装油烟过滤净化装置。 2、2014年重油燃油锅炉技改柴油燃烧。 | 预计2015年9月在黄埔区环保局备案。 | 计划每年1次。 | 近几年未发生过突发环境事件。 | 近年厂区对突发环境事件，已安装完成方便面生产线烟囱油烟过滤净化装置。 |

注：如不够填写，可另加附页。