广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司  报出日期：  2015 年 7月 16日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 76403856-X | 陈益 | 广州市萝岗区骏功路15号 | 13606747709 | 公司主要致力于汽车装饰件的研发、生产,主要产品为汽车装饰条50万件/年,格栅50万件/年,标牌备件200万件/年,车轮盖50万件/年，汽车配件主要以镀铬、镀镍、镀铜。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1个总排口 | 污水 排放量(万吨) | 12.7 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 12.7 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准(毫克/升) | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 六价铬 | 〈0.1 | 0.004 | 0.000508 | 0.000508 | 0 |
| 总铬 | 〈0.5 | 0.03 | 0.00381 | 0.00381 | 0 |
| 总镍 | 〈0.5 | 0.04 | 0.00508 | 0.00508 | 0 |
| 总铜 | 〈0.5 | 0.01 | 0.00127 | 0.00127 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 9 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 9 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 70200 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 70200 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准(毫克/立方米) | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 盐酸雾 | 〈30 | 0.15 | 0.108 | 0.108 | 0 |
| 铬酸雾 | 〈0.05 | 0.004 | 0.0028 | 0.0028 | 0 |
| 苯 | 〈12 | 0.003 | 0.00216 | 0.00216 | 0 |
| 二甲苯 | 〈70 | 0.003 | 0.00216 | 0.00216 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含铬镍铜电镀废水 | 1141.65 | - | - | 1141.65 | 废水 | 0 | 0 | 是 |
| 含铬镍铜污泥 | 203.01 | - | - | 203.01 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废滤芯 | 10.86 | - | - | 10.86 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 含天那水废水 | 23.69 | - | - | 23.69 | 废水 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理站 | 2007.3 | 废水 | 物化法 | 1080 |
| 电镀废气处理系统 | 2007.3 | 废气 | 碱液喷淋吸附 | 304890 |
| 涂装废气处理系统 | 2007.3 | 废气 | 活性炭吸附 | 75000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四维尔邦盛（广州）汽车零部件有限公司建设项目环 | 总占地面积32731平方米，总建筑面积19904平方米，年产汽车装饰条50万件、格栅50万件、标牌配件200万件、车轮盖50万件。 | 广州市环境保护局 | 穗环管影〔2004〕344号 | 2004.11.23 | 广州市环境保护局 | 穗环管验〔2008〕143号 | 2008.9.4 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司新增注塑机建设项目 | 新增注塑机13台，以ABS树脂为主要原材料。原料数量、生产工艺流程、产品产量均不改变 | 广州市开发区建设和环境管理局 | 穗开环建影字〔2011〕132号 | 2011.4.28 | 广州市开发区建设和环境管理局 | 穗开环建验字〔2011〕102号 | 2011.06.10 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 440100201009528 | 2011年1月1日---2015年12月31日 | 总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 硫化物 | 六价铬 | 总铬 | 总镍 | 总铜 | PH |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6-9 |
|  |  |  | 电镀（1-4）、涂装（5-9）废气排放口 | 大气污染物 | 铬酸雾 | 盐酸雾 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 30 | 30 | 12 | 40 | 70 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有展开(公司成立的有安全环境委员会) | 有,已经在广州市环境保护局备案 | 每年2次 | 未发生过环境事件 |  |

注：如不够填写，可另加附页。