广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市花都威信染织有限公司        报出日期：  2015 年   6月 19日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都威信染织有限公司 | 61840028-4 | 高日峰 | 广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区 | 020-86848669 | 公司主要产品有染织绳带制衣辅料，产品主要为各种人字带、棉绳、纤维带、丝带及丝贴等制衣配料，为最具规模及名气的制衣配料生产商之一。产量约1300吨/年，工业总产值18645万元，公司纳税金额超过人民币1100万元。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 73.8 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 73.8 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者较严的标准执行。 | 39 | 28782 | 28782 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.84 | 619.92 | 619.92 | 0 |
| BOD |  | 12.3 | 9077.4 | 9077.4 | 0 |
| SS |  | 15.3 | 1129.14 | 1129.14 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 10315 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 10315 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 按《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区和《锅炉大气污染物排放标准》（DB13271-2014） 两者中较严的标准执行 | 73.4 | 17.536 | 17.536 | 0 |
| 氮氧化物 |  | 170 | 20.114 | 20.114 | 0 |
| 粉尘 |  | 195 | 7.571 | 7.571 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 活性污泥 | 755.61 | 0 |  | 755.61 | 焚化 | 3 | 3 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生化物化处理设施 | 2004年1月 | 印染废水 | 物化+生化 | 4000吨/日 |
| 污泥处理设施 | 2008年1月 | 印染污泥 | 脱水+烘干 | 3.5吨/日 |
| 水膜除尘脱硫装置 | 2008年1月 | 锅炉废气 | 除尘+脱硫 | 30000立方/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水生化治理工程 | 水处理系统生化工程 | 广州市花都环境保护局 | 花环管验字（2000）第161号 | 2000年12月 | 广州市花都区环境保护局 | （2004）量认（粤）字（U0612）号 | 2004年5月 |
| 燃煤锅炉安装工程 | SZL8-1.25-AII燃煤锅炉 | 广州市花都环境保护局 | 花环监字[2006]第416号 | 2006年12月 | 广州市花都区环境保护局 | 花环管验字（2008）第070号 | 2008年7月 |
| 燃煤锅炉与除尘脱硫工程 | ZL8-1.25-AII燃煤锅炉一台及一套除尘脱硫设备 | 广州市花都环境保护局 | 花环管验字（2013）第089号 | 2013年6月 | 广州市花都区环境保护局 | 花环管验字[2013]089号 | 2013年8月 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都威信染织有限公司 | 440100201500088 | 2016年03月31日 | 废水总排口（WS-6036-1） | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80mg/L | 10mg/L | 50mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口（FQ-6036-1） | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 400mg/M3 | 300mg/M3 | 80mg/M3 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司成立以来积极响应和配合政府的各项环保开展工作，一直把环保工作放在首位，于2014年编制了《广州市花都威信染织有限公司突发环境事件综合应急预案》、《广州市花都威信染织有限公司环境风险评估报告》及《广州市花都威信染织有限公司突发环境事件现场处置方案全集》，并报广东省环境应急管理办公室备案。 | 为加强预案管理，完善应对害发事件的快速反应机制，制定了《应急准备和响应管理规程》、《威信公司安全生产突发事故应急工作程序》《公司潜在事故和紧急事件应急方案》和《化学品泄漏应急处理方案》，用以加强企业对突发事件的防控。 | 威信公司每年定期进行突发环境事件应急演练，并总结当次演练过程，组织相关部门认真分析不足之原因，总结吸取经验，把不足之处及时纠正及完善，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效，使之预防和减少可能发生的突发环境事件，使事故造成的损失和环境影响降至最低程度。 | 本公司没有发生过突发环境事件。 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。