广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）东曹（广州）化工有限公司             报出日期：  2015 年   06 月 12 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东曹（广州）化工有限公司 | 76952739-7 | 山本寿宣 | 广东省广州市南沙区黄阁镇虎振路2号 | 39911335 | 化学原料和化学制品制造业，产品为PVC，设计产量22万吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 18.7 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 18.7（去污水处理厂） | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 500 mg/L 《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2001）三级标准 | 134 | 25吨 | 25吨 | 0 |
| 氨氮 | - 《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2001）三级标准 | 9.9 | 1.8吨 | 1.8吨 | 0 |
| SS | 250 mg/L 《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2001）三级标准 | 15.7 | 2.9吨 | 2.9吨 | 0 |
| 石油类 | 20 mg/L 《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2001）三级标准 | 0.1 | 0.02吨 | 0.02吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 5 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 5 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 61851 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 61851 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 干燥南粉尘 | 120 mg/m3 《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001） | 55 | 12.8 | 12.8 | 0 |
| 干燥北粉尘 | 120 mg/m3 《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001） | 24 | 7.1 | 7.1 | 0 |
| 料仓南粉尘 | 120 mg/m3 《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001） | 14 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 料仓北粉尘 | 120 mg/m3 《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001） | 18 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 回收系统氯乙烯 | 36 mg/m3 《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001） | 2 | 0.00002 | 0.00002 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 装碱性浓缩液防垢剂废铁桶 | 10.5吨 | 0 | - | 10.5吨 | 委托资质单位处理 | 0 | 0 | 是 |
| 装过氧化辛癸酸叔丁酯废胶桶 | 11吨 | 0 | - | 11吨 | 委托资质单位处理 | 0 | 0 | 是 |
| 废矿物质油 | 0.5吨 | 0 | - | 0.5吨 | 委托资质单位处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心母液废水生化处理及回用系统 | 2007.04 | 有机物 | 生化处理、UF、RO | 1680 |
| 汽提废水沉淀预处理池 | 2007.04 | SS | 物理沉淀 | 192 |
| 酸碱中和池 | 2007.04 | 碱 | 中和 | 500 |
| 旋风除尘器2套 | 2007.04 | 粉尘 | 旋风除尘 | 122508 |
| 布袋除尘器2套 | 2007.04 | 粉尘 | 布袋除尘 | 7074 |
| VCM回收系统 | 2007.04 | 氯乙烯 | 吸附 | 60 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东曹（广州）化工有限公司年产22万吨聚氯乙烯（PVC）建设项目 | 年产22万吨聚氯乙烯（PVC） | 国家环境保护总局 | 环审[2004]519号 | 2004年12月3日 | 国家环保局保护部 | 环验[2008]65号 | 2008年5月7日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东曹（广州）化工有限公司 | 440100201005146 | 2011年01月01日至2015年12月31号 | 生产废水 | 水污染物 | 化学 需氧量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活废水 | 水污染物 | 化学 需氧量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沉淀预处理排口 | 水污染物 | 氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工艺废气 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 烟尘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干燥尾气（南） | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 烟尘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干燥尾气（北） | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 烟尘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 料仓尾气（南） | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 烟尘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 料仓尾气（北） | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 80 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险分析、制定预案、定期演练、定期检查、变更管理等 | 已于2014年7月完成 | 1年2次 | - | - |

注：如不够填写，可另加附页。