附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广东茵绿环境科技有限公司           报出日期： 2015年11月20日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东茵绿环境科技有限公司 | 57600357-0 | 陈丰 | 广州市增城区仙村镇蓝山村佳景棉纺织造有限公司厂区内 | 020-89225733 | 主要内容：污泥的干馏炭化 产品：污泥炭 规模：污泥处理规模为50吨/天 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 1.2 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 100 | 55 | 1.2t/y | 1.2t/y |  |
| 氨氮 | 10 | 6.92 | 0.12t/y | 0.12t/y |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 1.26 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 1.26 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 50mg/m³ | 6 | 0.225 | 0.306 |  |
| 氮氧化物 | 200 mg/m³ | 92 | 0.9 | 0.9 |  |
| 烟尘 | 30 mg/m³ | 13.1 | 0.135 | 0.135 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茵绿公司废气治理 | 2013年6月17日 | 废气 | 喷淋活性炭吸附 | 1500 m³/h |
| 茵绿公司废水治理 | 2013年6月17日 | 废水 | 依托佳景污水处理 | 1920m³/d |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东茵绿环境科技有限公司佳景污泥处理站项目 | 建设佳景污泥处理站 | 增城市环保局 | 增环评[2012]186号 | 2012年12月29日 | 增城市环保局 | 增环管验[2013]11号 | 2013年5月15日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东茵绿环境科技有限公司 | 4401832013060001 | 2016年3月31日 | 茵绿公司废水排污口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | BOD5 | SS | 色度 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 10 | 50 | 70 | 50 |  |  |
|  |  |  | 茵绿公司废气排污口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 我公司不断完善污染环境防治责任制度、员工培训制度、档案管理制度、环境检测管理制度、环境安全管理制度、突发事故应急救援措施、安全环保事故应急预案。不定期举行消防演练和突发环境事件应急演练，以提高员工们的安全防范意识。定期检查防护用品和消防用品的完好程度。 | 我公司成立紧急应变指挥部，当发生重大事故时，指挥部发挥应急救援工作的组织和指挥的作用。定期召开应急机构成员会议，对生产中已出现的问题进行经验总结，并为可能出现的问题制定出更完善的事故应急方案 | 不定期召集本公司专业操作技术人员进行突发环境事件演练。 | 无突发事件发生 |  |

注：如不够填写，可另加附页。