广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  沙伯基础创新塑料（中国）有限公司     报出日期：  2015  年  6  月 25 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙伯基础创新塑料（中国）有限公司 | 61878975-2 | 王丽 | 广州市南沙区西部工业区塑料路1号 | 孔庆明020-28666246 | 生产经营和管理服务的主要内容：开发和制造工程塑料，在国内外销售本企业生产的产品。 生产产品及规模：1、PC/ABS树脂，设计年产量：200000吨；2、PC薄膜及板材，设计年产量：10500吨。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 35.5284 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 35.5284 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 21.1 | 7.3894吨 | 7.3894吨 | 0 |
| 生化耗氧量 |  | 6.513 | 2.3159吨 | 2.3159吨 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.446 | 0.1547吨 | 0.1547吨 | 0 |
| 悬浮物 |  | 13 | 4.7906吨 | 4.7906吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 14 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 14 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 119543.0856 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 119543.0856 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 （毫克/立方米） | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 一般粉尘 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 11.72 | 6.7033 | 6.7033 | 0 |
| 苯 |  | 0.026 | 0.0155 | 0.0155 | 0 |
| 甲苯 |  | 0.5197 | 0.3097 | 0.3097 | 0 |
| 二甲苯 |  | 0.6127 | 0.3651 | 0.3651 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量（吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含天那水废布(261-006-06) | 0.1 | 0 | --- | 0.1 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处置，焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 含油抹布和木屑(900-249-08) | 60.39 | 0 | --- | 60.39 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处置，焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废机油（900-200-08） | 2.74 | 0 | --- | 2.74 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 真空废液 | 82.78 | 0 | --- | 82.78 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，污水处理 | 0 | 0 | 是 |
| HEAF 滤布 （261-038-13） | 2.54 | 0 | --- | 2.54 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处置，焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废有机溶剂 | 7.77 | 0 | --- | 7.77 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 丁酮、乙醇、异丙醇 | 0.05 | 0 | --- | 0.05 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 装色粉废包装袋 | 3.53 | 0 | --- | 3.53 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 装油漆1L-18L桶(900-041-49) | 0.07 | 0 | --- | 0.07 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 装亚磷酸/树脂0.5L-5L废瓶(900-041-49) | 0.251 | 0 | --- | 0.251 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废灯管 | 0.369 | 0 | --- | 0.369 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，收集贮存 | 0 | 0 | 是 |
| 含重铬酸钾等废液 | 0.15 | 0 | --- | 0.15 | 委托广州绿由工业弃置物回收处理有限公司处理，污水处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镅-241同位素测厚仪 | 使用 | 密封放射源 | 2枚 |
| 镅-241同位素测厚仪 | 使用 | 密封放射源 | 委托广东省环境辐射研究监测中心储存 |
| 氪-85同位素测厚仪 | 使用 | 密封放射源 | 3枚 |
| 锶-90同位素测厚仪 | 使用 | 密封放射源 | 1枚 |
| x射线荧光光谱分析仪 | 使用 | 射线装置 | 1 |
| x射线荧光光谱仪 | 使用 | 射线装置 | 1 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;      2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1996.5 | 污水 | 二级生化 | 1500 |
| NS1布袋除尘器 | 1996.5 | 粉尘 | 布袋除尘 | 30000 |
| NS1布袋除尘器 | 2002.6 | 粉尘 | 布袋除尘 | 8150 |
| NS3布袋除尘器 | 2006.12 | 粉尘 | 布袋除尘 | 600 |
| NS3布袋除尘器 | 2006.12 | 粉尘 | 布袋除尘 | 38000 |
| NS1高效空气过滤器 | 1996．5 | 有机废气 | 高效滤布过滤 | 42105 |
| NS3高效空气过滤器 | 2006．12 | 有机废气 | 高效滤布过滤 | 28890 |
| QA高效空气过滤器 | 2009.4 | 有机废气 | 高效滤布过滤 | 15029 |
| QA布袋除尘器 | 2009.4 | 粉尘 | 布袋除尘 | 365 |
| NS2真空吸尘器 | 2011.1 | 粉尘 | 真空吸尘 | 955 |
| NS2布袋除尘器 | 2011.1 | 粉尘 | 布袋除尘 | 38000 |
| NS2高效空气过滤器 | 2011.1 | 有机废气 | 高效滤布过滤 | 28890 |
| L65陶瓷过滤器 | 2011.9 | 有机废气 | 陶瓷过滤器过滤 | 1624 |
| SFS3旋风除尘器 | 2011.11 | 粉尘 | 旋风除尘 | 2500 |
| SFS3 活性炭过滤器 | 2011.11 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 15000 |
| NS2.1&2.2挤出/混料区布袋除尘器 | 2015.4 | 粉尘 | 布袋除尘 | 38000 |
| NS2.1&2.2 碳黑房布袋除尘器 | 2015.4 | 粉尘 | 布袋除尘 | 8800 |
| NS2.1高效空气过滤器 | 2015.4 | 有机废气 | 高效滤布过滤 | 28890 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建厂项目 | 4条塑料粒生产线，年产量20000t | 广州市环境保护局 | 穗环管影字 【1996】019号 | 1996-01-17 | 广州市环境保护局 | 穗环管验字 【1997】184号 | 1998-10-31 |
| 年加工800 吨塑料 生产线项目 | 1条塑料生产小线，年产量800t | 广州南沙经济技术开发区环境保护办公室 | 手写 | 2002-04-08 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验 【2007】12号 | 2007-05-14 |
| 扩建2条600kg/h生产线项目 | 2条塑料生产线，年产量5040t | 广州市南沙经济开发区环境保护办公室 | 手写 | 2002-12-13 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验 【2007】11号 | 2007-05-14 |
| 扩建生产线项目 | 1条塑料粒生产线，2条薄膜生产线，1条塑料粒小线 | 广州市环境保护局 | 穗环南管影 【2005】92号 | 2005-12-28 | 广州市环境保护局 | 穗环管验 【2006】219号 | 2006-09-29 |
| 第六号生产线，仓库等 建设项目 | 1条塑料生产线，1个仓库 | 广州市南沙经济开发区环境保护办公室 | 穗南区环管 【2005】05号 | 2005-04-01 | 广州市南沙经济开发区环境保护办公室 | 穗南区环验 【2005】07号 | 2005-04-05 |
| 扩建生产线项目 | 1条塑料粒生产线，2条薄膜生产线，1条塑料粒小线 | 广州市环境保护局 | 穗环南管影 【2005】92号 | 2005-12-28 | 广州市环境保护局 | 穗环管验 【2006】219号 | 2006-09-29 |
| 第三期工程建设项目 | 2条塑料生产线，年产量7950t;1条塑料粒小线，年产量5950t;2条塑料板生产线，年产量2000t | 广州市环境保护局 | 穗环南管影 【2005】9号 | 2005-02-06 | 广州市环境保护局 | 穗环管验 【2008】79号 | 2008-05-18 |
| 一期扩建工程（45000t/a）项目 | 6条塑料粒生产线，年产量45000t | 广州市环境保护局 | 穗环管影 【2008】63号 | 2008-02-03 | 广州市环境保护局 | 穗环管验 【2008】78号 | 2008-05-18 |
| 第二期工程 | 8条塑料粒生产线，年产量56000t | 广州市环境保护局 | 穗环南管影 【2003】12号 | 2003-07-14 | 广州市环境保护局 | 穗环管验 【2011】68号 | 2011-05-05 |
| 实验室LNP粒子试验线 | 1条塑料粒小线 | 广州市环境保护局 | 穗环南管影 【2006】6号 | 2006-02-25 | 广州市环境保护局 | 穗环管验 【2009】63号 | 2009-04-14 |
| 滚轴研磨仓库建设项目 | 滚轴研磨仓库 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管影 【2006】7号 | 2006-03-06 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验 【2007】14号 | 2007-06-06 |
| 新增原料仓库建设项目 | 原料仓库 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管影 【2006】84号 | 2006-09-18 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验 【2007】15号 | 2007-08-16 |
| 发电机安装工程建设项目 | 发电机房 | 广州市环境保护局 | 穗环南管影 【2005】34号 | 2005-06-10 | 广州市环境保护局 | 穗环管验 【2006】97号 | 2006-04-25 |
| 车间通风系统改造工程 | 通风系统 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管影 【2006】31号 | 2006-04-26 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验 【2007】22号 | 2007-12-03 |
| 增装粉尘处理器 | 粉尘处理器 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管影 【2006】33号 | 2006-05-10 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验 【2007】10号 | 2007-04-29 |
| 新增两条薄膜涂覆生产线 | 新增两条薄膜涂覆生产线 | 广州市环境保护局 | 穗环管影 【2006】342号 | 2006-10-30 | 广州市环境保护局 | 穗环管验 【2008】128号 | 2008-08-04 |
| 一期高效空气过滤系统改造工程 | 高效空气过滤系统改造 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管 【2007】91号 | 2007-12-28 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验 【2009】3号 | 2009-01-14 |
| 垃圾收集场扩建工程 | 垃圾房扩建 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管影 【2008】28号 | 2008-03-31 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验 【2009】12号 | 2009-04-03 |
| 阳光板项目 | 两条阳光板生产线，年产量3100吨 | 广州市南沙区环境保护局 | 穗南区环管影 【2010】74号 | 2010-07-07 | 广州市南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管验 【2014】8号 | 2014-01-28 |
| 65线扩建项目 | 1条PC薄膜生产线，年生产PC散光膜1200吨 | 广州市南沙区环境保护局 | 穗南区环管影 【2010】205号 | 2010-11-07 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管验 【2011】23号 | 2011-09-05 |
| 二期工程扩建项目 | 4条塑料粒生产线 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影 【2011】135号 | 2011-09-13 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管验【2015】34号 | 2015-4-3 |
| SFS实心板生产线与SFS厂房扩建项目 | 1条实心板生产线，一座单层厂房 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影 【2014】133号 | 2014-08-25 | —— | —— | —— |
| 原料输送系统扩建工程 | 原料输送系统 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影 【2015】125号 | 2015-04-21 | —— | —— | —— |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙伯基础创新塑料（中国）有限公司 | 440115201220006 | 2020-04-24 | 废水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | —— |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口（气01-气17） | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 颗粒物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 甲醛 |
|  |  |  |  | 排放限值 | —— | —— | 120 | 12 | 40 | 70 | 25 |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展 | 备案编号：4401152013056 | 每季度演练一次 | 无发生 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。