广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州万利达纸制品有限公司    报出日期：  2015 年   7 月10 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州万利达纸制品有限公司 | 71422429-2 | 黎润好 | 增城区新塘镇东洲湾开发区 | 02082769933 | 造纸，生产挂面牛皮卡纸，生产能力年产量400000吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 195.1589 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 195.1589（处理达标后排放） | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | (GB3544-2008) 60mg/l | 48.9 mg/l | 258.1吨 | 95.6吨 | 0吨 |
| 氨氮 | (GB3544-2008) 5 mg/l | 2.53 mg/l | 21.5吨 | 4.94吨 | 0吨 |
| 悬浮物 | (GB3544-2008) 30 mg/l | 12.5mg/l | 129.0吨 | 24.3吨 | 0吨 |
| 总磷 | (GB3544-2008) 0.5mg/l | 0.01 mg/l | 2.15吨 | 0.0195吨 | 0吨 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 132908 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 132908 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | (GB13223-2011) 200mg/m³ | 102.81 | 300 | 136.65 | 0 |
| 氮氧化物 | GB13223-2011) 200mg/m³ | 183.6 | 300 | 244.025 | 0 |
| 烟 尘 | GB13223-2011) 30mg/m³ | 12.4 | 45 | 16.477 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 186吨 | 0 | 0 | 186 | 做环保砖 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测厚仪 | 使用 | 密封放射源 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厌氧好氧内循环污水处理系统 | 2009.8 | 废水 | 生化+物化处理 | 25000吨/日 |
| 脱硫塔 | 2009.8 | 废气 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 320676立方米/小时×2套 |
| 脱硝 | 2010.11 | 废气 | 低氮燃烧+SNCR | 320676立方米/小时×2套 |
| 静电除尘 | 2009.8 | 废气 | 静电+布袋 | 320676立方米/小时×2套 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州万利达纸制品有限公司造纸项目 | 造纸项目及污水废气治理设施 | 广州市环保局 | 穗环管影[2009]124 | 2009.7.20 | 广州市环保局 | 穗环管验[2010]6 | 2010.1.19 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州万利达纸制品有限公司 | 4401002015 40004 | 2015.4.1-2016.3.31 | 废水排放总口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟囱 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展，已做《环境风险防范预案》，备案编号：粤环应急备[2015]155号。 | 已编制好《突发环境事件应急预案》，已通过备案编号：粤环应急备[2015]155号。 | 突发环境事件演练1次，效果良好。 | 无突发环境事件发生 |  |

注：如不够填写，可另加附页。