广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂报出日期：  2016  年 5 月  20   日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 89045215-5 | 刘学斌 （负责人） | 广东省广州市白云区同和街同宝路78号 | 37241068 | 医药制药业化学药品原料药制造，食品添加剂制造，道路货物运输 头孢无菌原料药100吨/年;口服原料药20.5吨/年；口服头孢原料药120吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 排放口名称 | （排放口1名称）生产水总排放口 | （排放口2名称）生活水口 | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 13.0036 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 13.0036 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 (毫克/升) | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计(吨) | 达标排放量(吨) | 超标排放量 |
| CODcr | 500 | 119.6 | 15.5514 | 15.5514 | 0 |
| BOD5 | 350 | 33.2 | 4.319 | 4.139 | 0 |
| SS | 400 | 17.4 | 2.260 | 2.260 | 0 |
| 氨氮 | 45 | 1.54 | 0.200 | 0.200 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 9 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 7 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 6982 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 5040 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1942 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 50 | 0.012 | 0.233 | 0.233 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 | 186 | 2.292 | 2.292 | 0 |
| 烟尘 | 30 | 26.7 | 0.328 | 0.328 | 0 |
| 总VOCs |  | 12.15 | 0.93 | 0.93 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 （吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 脱色废活性炭 | 55.696 | 0 | —— | 55.696 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废苯甲醚/无水乙醚/环已烷 | 0.081 | 0 | —— | 0.081 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废硫酸 | 0.1 | 0 | —— | 0.1 | 处理 | 0 | 0 | 是 |
| 氢氧化钾/亚硫酸氢钠/废碳酸钠/硫酸铵 | 0.205 | 0 | —— | 0.205 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废光管 | 0.03 | 0 | —— | 0.03 | 封存 | 0 | 0 | 是 |
| 废玻璃瓶 | 0.025 | 0 | —— | 0.025 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| 二氯甲烷釜底液 | 59.59 | 0 | —— | 27.09 | 焚烧 | 32.5 | 56 | 是 |
| 含二氯甲烷废水 | 9.63 | 0 | —— | 0 | 处理 | 9.63 | 17.75 | 否 |
| 锅炉炉渣 | 11 | 11 | 利用 | 0 | —— | 0 | 0 | 否 |

备注：我们与有资质的单位签订了二氯甲烷釜底液、含二氯甲烷废水的处置合同，但对方没有全部运走。

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中低浓度污水治理设施 | 2004.06 | 污水 | 化学+组合生化处理 | 600 |
| 溶剂回收车间 | 2006.01 | 固体废物 | 蒸馏 | 45 |
| 超高浓度污水治理设施 | 2008.10.25 | 污水 | 化学+组合生化处理 | 25 |
| BMF锅炉烟气治理设施 | 2010.06 | 废气 | 旋风除尘+布袋除尘+尿素脱硝 | 10000 |
| 102生产废气治理设施 | 2007.10 | 废气 | 碱液喷淋 | 2000 |
| 202生产废气治理设施 | 2007.10 | 废气 | 碱液喷淋+活性炭吸附 | 3000 |
| 205头孢无菌原料药生产线废气治理设施 | 2009.06 | 废气 | 冷凝+吸收塔回收 | 200 |
| 203口服原料药生产线废气治理设施 | 2014.10 | 废气 | 冷凝+碱液喷淋 | 800 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收 审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州白云山化学药厂技改扩建项目 | 新增头孢他啶车间、无菌车间、溶剂回收车间，化学品仓库，两台6吨/时燃油锅炉，新建中、高浓度污水处理站各一座。 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2003】582号 | 2003.10.16 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2011】52号 | 2011.4.2 |
| 广州白云山化学药厂无菌原料药车间溶剂回收车间及溶剂库区技改扩建项目 | 300吨/年无菌原料药车间，溶剂回收车间，溶剂库 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2006】350号 | 2006.10.13 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2007】245号 | 2007.12.27 |
| 广州白云山化学药厂锅炉改造项目 | 淘汰4吨/时的燃煤锅炉，新增1台4吨/时BMF生物质燃料锅炉 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环保建字【2009】336号 | 2009.12.22 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环保验字【2010】129号 | 2010.9.26 |
| 广州白云山化学制药厂头孢无菌原料药生产线改造项目 | 对1#头孢无菌原料药生产线进行改造，对原有部分设备进行更新并增加一批溶剂罐、过滤器、消毒器等设备，年产量由150吨/年减少为100吨/年；对质量部微生物实验室进行洁净区改造，更改布局提高洁净度 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环保建字【2012】136号 | 2012.7.2 | 广州市白云区环境保护局 | 云环保验【2014】27号 | 2014.3.18 |

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收 审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州白云山化学制药厂燃油锅炉改燃气锅炉项目 | 现有1台5吨/时燃油锅炉改为燃天然气锅炉 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环保建字【2012】269号 | 2012.11.6 | 广州市白云区环境保护局 | 云环保验【2014】26号 | 2014.3.18 |
| 广州白云山化学制药厂生产口服原料药项目建设项目 | 对氨基水杨酸异烟肼15吨、蜂蜡素0.5吨、枸橼酸西地那非5吨 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环保建字【2013】32号 | 2013.2.6 | 广州市白云区环境保护局 | 云环保验【2015】32号 | 2015.4.22 |
| 广州白云山化学制药厂口服头孢原料药生产线改造项目 | 取消204生产车间头孢拉定和头孢他啶的生产，将205生产车间2#生产线改建成一条头孢克肟原料药生产线，年产量120吨 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环保建字【2015】248号 | 2015.9.30 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 4401112015003676 | 2015.11.13-2019.12.31 | 工业废水 生活废水 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 生化需氧量 | 悬浮物 | 工业废水年排放量 | 生活废水年排放量 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 45 | 350 | 400 | 20.62万吨 | 1.2011万吨 |  |
|  |  |  | 锅炉. 生产废气 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 | 120 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置了污水应急池，危险废物防泄漏槽、泄漏物收集池，溶剂储罐都设有围堰，日常检查发现隐患马上整改。 | 2014年突发环境事件应急预案已在广州市环保局备案 | 2015年9月9日模拟储罐区发生大火演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。