广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）     广汽丰田汽车有限公司           报出日期：  2016   年  5 月  12  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广汽丰田汽车有限公司 | 71785220-0 | 曾庆洪 | 广州市南沙区市黄阁镇南大道8号 | 020-39399906 | 汽车制造 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 废水排放口1 | 废水排放口2 | 废水排放口3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 56（无外排） | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氨氮 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、第一类污染物最高允许排放浓度标准 | 1.04 | 0.4（吨） | 0.4（吨） | 0 |
| 化学需氧量 |  | 26.08 | 13.8（吨） | 13.8（吨） | 0 |
| 五日生化需氧量 |  | 6.8 | 3.8（吨） | 3.8（吨） | 0 |
| 悬浮物 |  | 11 | 6.5（吨） | 6.5（吨） | 0 |
| 镍 |  | 0.3 | 0.06（吨） | 0.06（吨） | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 56 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 56 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 178000 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 178000 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 总VOCs | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第Ⅱ时段标准；《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 9.1 | 178000 | 410 | 0 |
| 颗粒物 |  | 8 | 80000 | 11.5 | 0 |
| 氮氧化物 |  | 5 | 100000 | 3.6 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废漆渣 | 620吨 | 0 | —— | 620吨 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 含镍污泥 | 890吨 | 0 | —— | 890吨 | 冶炼 | 0 | 0 | 是 |
| 生化污泥 | 980吨 | 0 | —— | 980吨 | 填埋 | 0 | 0 | 否 |
| 生活垃圾 | 1680吨 | 0 | —— | 1680吨 | 焚烧/填埋 | 0 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水处理站 | 2006年5月 | 废水 | 物化+生化+（UF+RO） | 9200 |
| 文丘里 | 2006年5月 | 有机废气 | 吸附 | 1377000 |
| RTO焚烧装置 | 2006年5月 | 烘干废气 | 焚烧 | 35145 |
| 布袋除尘器 | 2006年5月 | 焊烟废气 | 吸附 | 6600 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州丰田汽车有限公司建设项目 | 10万台建设项目 | 国家环保部 | 环审[2004]285号 | 2004年8月27日 | 国家环保部 | 环验[2007]145号 | 2007年7月25日 |
| 广州丰田汽车有限公司一期扩能及新车型项目 | 26万台建设项目 | 广东省环保厅 | 粤环函[2006]1599号 | 2006年11月9日 | 广东省环保厅 | 粤环函[2009]354号 | 2009年7月20日 |
| 广州丰田汽车有限公司扩大产能增加产品品种建设项目 | 38万台建设项目 | 广东省环保厅 | 粤环审[2007]51号 | 2007年1月25日 | 广东省环保厅 | 粤环函[2009]91号 | 2009年12月31日 |
| 广汽丰田汽车有限公司增加产品品种建设项目 | 314A项目 | 广东省环保厅 | 粤环审[2010]432号 | 2010年12年10日 | 广东省环保厅 | 粤环函[2012]593号 | 2012年12月28日 |
| 广州丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目 | 60万台建设项目 | 广东省环保厅 | 粤环审[2011]579号 | 2011年12月22日 | —— | —— | 未验收 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广汽丰田汽车有限公司 | 440115201510144 | 2015年08月07日—2020年08月07日 | 废水排放口（水01—水03） | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总镍 | 石油类 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 1 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口（气01-气60） | 大气污染物 | 颗粒物 | 氮氧 化物 | 非甲烷总烃 | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 120 | 120 | 120 | 18 |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次/年 | 有 | 有 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。