广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市白云区人民医院    报出日期：   2016年  6月27日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市白云区人民医院 | 45538484-8 | 潘林英 | 广州市天河区广州大道中1305号 | 37236064 18027326683 | 医疗机构 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 180 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | / | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | / | 排入城市 管网量 (万吨) | 180 | 其他 去向量(万吨) | / |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 粪大肠菌群 | ＜5000（MPN∕L） | 50 |  |  |  |
| Ph值 | ＜10（mg∕L） | 7.31 |  |  |  |
| 动植物油 |  | 1.04 |  |  |  |
| 氨氮 | - | 0.269 |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | ＜100（mg∕L） | 48 |  |  |  |
| 化学需氧量 | ＜250（mg∕L） | 80 |  |  |  |
| 硫化物 |  | 0.009 |  |  |  |
| 总余氯 |  | 2.78 |  |  |  |
| 悬浮物 | ＜60（mg∕L） | 28 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 65吨 |  |  | 65吨 | 专业化焚烧 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT | 使用 | Ⅲ类 | 1台 |
| DR | 使用 | Ⅲ类 | 1台 |
| 床边机 | 使用 | Ⅲ类 | 1台 |
| DR | 使用 | Ⅲ类 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1997．9 | 污水 | 医疗污水—集水井—调节池—水解酸化池—接触氧化—沉淀—消毒—排放 | 180吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 污水处理 | 广州市天河区环境保护局 | 粤天环监管字（1997）47号 | 1997.9.2 | 广州市天河区环境保护局 | 天府环保验字（1998）第L8号 | 1998.11.17 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市白云区人民医院 | 4401062011000153 | 2011.10.1-2016.09.30 | 污水综合病房水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 粪大肠群数 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 100 | 60 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期检测仪器性能、检查污染物排放情况，制定环境风险防范规章制度，制定执行、风险防范设施建设及运行、环境应急准备及管理等 | 污染发生后，立即到达现场采取救援行动，撤离安全地带。 | 定期对小应急处理小组进行技能培训，定期进行演练 | 迅速采取救行动和应急处置措施，必要时立即上报当地环保部门和报警 | 定期自查，发现一些小问题，都能够及时落实整改 |
| 在污水站安排有资质的专人进行24小时值班，对污水处理设备、污水处理情况进行24小时处理及监测 | 发现污水流失，扩散意外事故，采取紧急处理措施 | 定期对污水泄露进行监督管理，采取安全措施 | 迅速采取应急处置措施，必要时立即上报当地环保部门 | 做好建生安全防工作，应对调查，采取有效防范措施 |

注：如不够填写，可另加附页。