广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市兴森电子有限公司            报出日期：  2016 年  06 月 08 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市兴森电子有限公司 | 74189291-5 | 邱醒亚 | 广州经济技术开发区锦绣路明华一街10号 | 020-82227891 | 经营范围为计算机、通信和其他电子设备制造业，生产规模为年产线路板24000平方米 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）总排口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 16.8 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 16.8 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 总铜 | 0.3 mg/l | 0.05 | 0.0084吨 | 0.0084吨 | 0 |
| 化学需氧量 | 80 mg/l | 42.75 | 7.182吨 | 7.182吨 | 0 |
| 氨氮 | 15 mg/l | 3.91 | 0.656吨 | 0.656吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 2 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 25000 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 25000 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 21毫克/立方米 | 5 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 氮氧化物 | 6.2毫克/立方米 | 20.68 | 5.17 | 5.17 | 0 |
| 硫酸雾 | 19毫克/立方米 | 0.48 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 颗粒物 | 32毫克/立方米 | 3.85 | 0.96 | 0.96 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含铜污泥 | 299吨 | 0 | / | 299吨 | 冶炼 | 0 | 0 | 是 |
| 含铜废液 | 969吨 | 0 | / | 969吨 | 提炼 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |
| / | / | / | / |
| / | / | / | / |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 2004年1月 | 污水 | 化学沉淀法 | 680吨/天 |
| 镍回收系统 | 2013年11月 | 污水 | RO膜三级浓缩法 | 40吨/天 |
| SCR1废气处理系统 | 2004年1月 | 废气 | 洗涤塔喷淋加药中和法及洗性碳吸附法 | 288000立方米/天 |
| SCR2废气处理系统 | 2003年12月 | 废气 | 洗涤塔喷淋加药中和法 | 288000立方米/天 |
| 废水回收系统 | 2007年8月 | 污水 | RO膜过滤 | 290吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市兴森电子有限公司年产24000平方米线路板工程建设项目 | 电镀、沉铜 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2003]084号 | 2003年2月11日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验字[2004]106号 | 2004年5月18日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市兴森电子有限公司 | 4401162011001015 | 2021年2月24日 | 污水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铜 | 总镍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 mg/l | 15 mg/l | 0.3 mg/l | 0.1 mg/l |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫酸雾 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 21 mg/m3 | 6.2 mg/m3 | 13 mg/m3 | 12 mg/m3 | 40 mg/m3 | 70 mg/m3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 我司已完成风险评估及制定环境事件应急预案,并已在环保局备案,有备案回执. | 主要包括废水\废气\固废\化学品泄漏及火灾事故方面的应急预案 | 在每年两次的消防演习中,向公司员工培训相关应急处理办法并要求员工进行实操 | 暂无 | 暂无 |

注：如不够填写，可另加附页。