广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市新绿水务有限公司            报出日期：   2016  年   6 月 7 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市新绿水务有限公司 | 69515542-X | 樊均辉 | 广州市花都区炭步镇石湖村地段 | 020-86735381 | 污水处理及其再生利用，日设计处理量2.5万吨/天 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 254.33 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 254.33 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | ≤40 | 18.9 | 48068.4 | 48068.4 |  |
| 生化需氧量 | ≤20 | 5.3 | 13479.5 | 13479.5 |  |
| 悬浮物 | ≤20 | 9 | 22889.7 | 22889.7 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 71吨 |  |  | 75.98 | 利用 | 145吨 （含2014年） | 145吨 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炭步镇污水处理厂（一期） | 2010年6月 | 污水 | AAO | 25000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市新绿水务有限公司 | 综合楼、污水提升泵房、生产辅助房 | 广州市花都区环境保护局 | 花环监字【2009】第055号 | 2009年4月16日 | 广州市花都区 环境保护局 | 花换管验【2015】137号 | 2015年12月22日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口 名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市新绿水务有限公司 | 4401142016000013 | 2019年3月31日 | 总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | BOD | 总氮 | 总磷 | 石油类 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 3 |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险防范工作根据不同的事故采取相应的措施，主要包括：工程技术措施、管理措施和教育措施。控制各类事故采取的防范措施具体如下： （1）工程技术措施：根据公司化学品性质配备相应的灭火器；按规定要求进行防雷，并定期检测。 （2）管理措施：加强管理，严格操作纪律，制定规章制度和安全操作规程；严格控制设备质量，加强设备维护保养；坚持巡回检查，防止物料“跑、冒、滴、漏”，发现问题及时处理，防患于未然。 （3）教育措施：组织员工学习安全、环保、健康相关知识，提高员工防范突发环境事件的意识。 | 一、信息通报 当事件达到Ⅱ级以上时，由总指挥向周边企业发布通报，必要时请求支援。 二、先期处置 发生事件，相应的应急人员还无法第一时间赶到现场时，事发单元的主要负责人就要相办法对事件进行控制，避免事态进一步恶化； 三、分级响应 根据突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度，响应级别依次划分为Ⅲ级响应、Ⅱ级响应、Ⅰ级响应。 四、现场处置措施 坚持以人为本，保证人民群众生命和财产安全，采取相应处理措施，从源头上控制污染，避免或减少污染扩大，防止和控制事件蔓延，缩小突发环境事件造成危害的范围。 | 一、应急演练 为能在环境事故发生后，迅速准确、有条不紊地应对事故，尽可能减小事故造成的损失，平时必须做好环境事故应急救援的准备工作，具体措施有： 1、落实环境事故应急救援组织。每年初要根据人员变化进行组织调整，确保应急组织的落实。 2、按照任务分工做好物质器材准备，专人保管定期维修，使其处于良好状态。 3、每月定期检查环境事故应急救援工作落实情况及器材管理、维护情况。 4、定期组织环境事故应急救援演练，每年进行1次由公司环境事故应急指挥部牵头进行的公司环境事故应急联合演习。 | 一、废水超标的应急处置 工作人员在巡检出水在线仪表时，一旦发现出水指标超过排放标准时，立即暂停进水，并将具体情况汇报岗位负责人。负责人应立即安排工艺人员及时检查现场生产工况，并安排化验部门加大系统各工况点的水质监测频次，根据现场情况及化验数据及时调整DO、污泥浓度、进水负荷等，确保生产尽快恢复正常。 二、厂界臭气超标的应急处置 工作如果发现臭气由外来污水及管网进水的产生，及时通知岗位负责人，并由经营负责人负责通知相关企业联络人，停止接受含有恶臭气味的废水，中控人员佩戴好防毒面罩及防护手套将前处理部分的门窗关好，开启除臭装置。 | 一、预案管理 应急演练：每年定期开展至少一次应急演练。 二、应急救援人员的培训 开展面向员工的应对环境事故相关知识的培训，将环境事故预防、应急指挥、综合协调等作为重要培训内容，以提高公司人员应对环境事故的能力。 三、责任与奖惩 公司所属各部门和单位必须严格遵守和执行公司发布的各类应急预案的规定。 |