广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州华浩高潭水处理有限公司        报出日期：  2016  年    6  月  16  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州华浩高潭水处理有限公司 | 69865450-7 | 戴自觉 | 增城区派潭镇东洞村新圩路68号 | 020-82826500 | 污水处理及水处理技术服务，目前负责派潭镇高滩污水处理厂的运营管理，首期一期处理规模0.3万吨/天，首期二期处理规模0.5万吨/天，远期处理规模1万吨/天 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 派潭高滩污水处理厂排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 93.45 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 93.45 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 40 | 19.67 | 18.38 | 18.38 | 0 |
| NH3-N | 5 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0 |
| SS | 10 | 8 | 7.48 | 7.48 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 3吨 |  |  |  |  | 3吨 | 3吨 | 否 |
| 备注：我厂因进水浓度过低，污泥培养困难，根据工艺运行的实际情况，很少排放剩余污泥。2015年我厂共进行7次污泥脱水，产泥3吨。因污泥量过少，我厂污泥暂时存储在脱水机房，待量多时再进行相关处置。根据污泥干化减量工作的要求，我厂于2015年3月已向增城区水务局提交了“厂内自然干化，综合利用”的处置方案，2016年2月，广州市水务局审核通过了我厂递交的污泥处置方案，增城区环保局污控科已到现场了解情况，还需向上级环保部门汇报通过后方才允许我厂自行处置污泥。因此，我厂污泥目前只能暂时储存于脱水机房内，待相关部门通过后，将对厂内储存污泥严格按照“厂内自然干化，综合利用”的处置方案进行处置。 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高滩污水处理厂 | 2010年6月29日 | 污水 | A/A/O生化处理+纤维转盘滤池过滤+紫外消毒 | 3000吨/日 |
| 人工湿地 | 2010年6月29日 | 污水 | 污水厂出水+人工湿地深度处理 | 10000吨/日 |
| 除臭装置 | 2010年6月29日 | 废气 | 生物除臭 | 3000标立方米/小时 |
| 污泥脱水机房 | 2010年6月29日 | 固体废物 | 污泥池+板框压滤机 | 4吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市派潭镇高滩污水处理厂 | 高滩污水处理厂主体工程、主体设备安装、管网铺设、泵站、人工湿地 | 增城市环境保护局 | 增环影【2009】075号 | 2009年7月2日 | 增城市环境保护局 | 增环管验【2001】13号 | 2011年7月5日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州华浩高潭水处理有限公司 | 4401832015050002 | 2018年5月31日 | 公司废水排污口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | SS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 36 | 7.2 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展了安全隐患排查、环境事故隐患排查工作。 | 已办理备案 | 已开展了消防应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。