广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广汽本田汽车有限公司(黄埔工厂)       报出日期：   2016年   5月  31 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广汽本田汽车有限公司(黄埔工厂) | 70826388-5 | 张房有 | 广州市黄埔区广本路1号 |  | 汽车整车制造 （产能：24万辆乘用车/年） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 排放口名称 | 水-01 | 水-02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量 (万吨) | 28.80 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市管网量 (万吨) | 28.80 | 其他去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 500mg/L | 42 | 12.15 | 12.15 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 11 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 10 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 517978 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 516737 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1241 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 50 | 45 | 0.55 | 0.55 | 0 |
| 烟尘 | 50 | 3.22 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 | 108 | 1.34 | 1.34 | 0 |
| 苯系物 | 60 | 0.56 | 2.9 | 2.9 | 0 |
| 总VOC | 90 | 8.5 | 43.93 | 43.93 | 0 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 18 | 0.27 | 1.42 | 1.42 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废钢板、包装金属 | 27153吨 |  |  | 27153吨 | 利用 |  |  |  |
| 废矿物油 | 40吨 |  |  | 40吨 | 利用 |  |  | 是 |
| 含油废物 | 40吨 |  |  | 40吨 | 焚烧 |  |  | 是 |
| 含机油废水 | 140吨 |  |  | 140吨 | 污水处理 |  |  | 是 |
| 废油漆渣 | 250吨 |  |  | 250吨 | 焚烧 |  |  | 是 |
| 含镍锌浓缩液 | 550吨 |  |  | 550吨 | 污水处理 |  |  | 是 |
| 废有机溶剂 | 60吨 |  |  | 60吨 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 废磷化渣 | 30吨 |  |  | 30吨 | 焚烧 |  |  | 是 |
| 表面处理污泥 | 300吨 |  |  | 300吨 | 填埋 |  |  | 是 |
| 含醋酸丁酯废液 | 1000吨 |  |  | 1000吨 | 污水处理 |  |  | 是 |
| 生化污泥 | 1258吨 |  |  | 1258吨 | 综合利用 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岛津 EDX-700HS X射线荧光光谱仪 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水处理站 | 1999年 | 废水 | 生化氧化 | 900吨/日 |
| 工业污水站 | 2003年~2004年 | 废水 | 物化+生化氧化 | 1610吨/日 |
| 涂装一级污水处理站 | 2002年 | 废水 | 加药絮凝沉淀分离 | 240吨/日 |
| 电泳RTO炉 | 2003年6月 | 废气 | 800℃高温焚烧 | 12000 m³/h |
| 密封胶RTO炉 | 2003年6月 | 废气 | 800℃高温焚烧 | 6000 m³/h |
| 2K中涂RTO炉 | 2012年12月 | 废气 | 800℃高温焚烧 | 7980 m³/h |
| 水性上涂RTO炉 | 2012年8月 | 废气 | 800℃高温焚烧 | 13560 m³/h |
| 2K中涂水帘喷房 | 2012年12月 | 废气 | 水帘吸附 | 297120 m³/h |
| 上涂水帘喷房 | 2012年8月 | 废气 | 水帘吸附 | 836880 m³/h |
| 仪表台涂装线喷房 | 2002年 | 废气 | 水帘吸附 | 114000m3/h |
| 保险杠涂装线底漆喷房 | 2013年1月 | 废气 | 水帘吸附 | 12000 m3/h |
| 保险杠涂装线RTO | 2013年1月 | 废气 | RTO焚烧 | 36000 m3/h （24小时/天） |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州本田汽车有限公司、东风本田发动机有限公司扩大生产能力（24万/年）项目 | 现有厂区及东边相邻地块进行扩建 | 国家环境保护总局 | 环审【2004】71号 | 2004.2.26 | 国家环境保护总局 | 环验【2005】100号 | 2005.11.14 |
| 广汽本田汽车有限公司黄埔工厂VOCs改造项目 | 涂装一科、合成树脂一科VOCs改造 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2011】127号 | 2011.9.1 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2015】1号 | 2015.1.5 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广汽本田汽车有限公司（黄埔工厂） | 4401122015000024 | 2015年8月25日至2017年8月24日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水-02 | 水污染物 | 总镍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限制 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气-01 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气-02~ 气-12 | 大气污染物 | 苯 | 甲苯与二甲苯合计 | 苯系物 | 总VOCs |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 1 | 18 | 60 | 90 |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)健全以公司为主体的应急物资储备和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系。(2)加强应急队伍的业务培训和应急演练。 (3)完善公司环保管理制度确保公司各项环境保护措施得到有效落实。 (4)充分掌握可利用的社会应急资源，建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。 | 2013年12月9日，广汽本田组织编写的《广汽本田汽车有限公司突发环境事件应急预案》经广州市环境保护局审查，符合要求，予以备案。 | 2015年广汽本田黄埔工厂共开展应急演练7项，通过开展各项环境应急演练,检证各部门应对紧急事故的应急能力,分类如下： （1）汽油泄露应急演练（3项） （2）开展天然气泄漏应急演练（1项） （3）模拟发生各类火灾的消防疏散演练（3项） | 无突发环境事件发生 | 无突发环境事件发生 |

注：如不够填写，可另加附页。