广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂）报出日期： 2016年 4月25  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂） | 914401136832766113 | 苏志凌 | 番禺区蔡边村迎新路中部污水处理厂 | 叶惠珊13760602011 | 广州市番禺区中部污水处理厂位于番禺区东环街内，占地50亩，首期（2010年）建设规模为4万吨/日，远期（2020年）建设完成后总规模达到9万吨/日。其服务范围的区域范围是市桥街北部和南村镇的南部，即番禺区的中部。 采用具有脱氮除磷功能的“CASS生化+D型纤维过滤”深度处理工艺，使处理后出厂水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。厂区产生臭味的构筑物采用全封闭运行，增设了废气收集和处理装置，确保整个生产厂区臭气做到“零”排放，实现水环境质量和大气环境质量的综合性环境保护。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 1194.444 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 1194.444 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准（COD：50mg/L） | 18 | 215.00吨 | 215.00吨 | 0 |
| 氨氮 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准（COD：5mg/L） | 1.16 | 13.86吨 | 13.86吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 无 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 生活污泥 | 2263.69（吨）（按含水率80%计算） |  |  | 2263.69（吨）（按含水率80%计算） | 交由清远绿由环保科技有限公司进行外运及综合利用处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设施 | 2010年9月 | 水污染治理 | CASS工艺+D型纤维过滤 | 40000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂） | 广州市番禺区中部污水处理厂（首期）建设项目拟选址于广州市番禺区市桥镇蔡三村市迎新路以北，莲花大道以南，德兴北路以东区域。该项目按申报的内容为建设污水处理厂，首期设计规模为4万吨/日。 | 广州市番禺区环境保护局 | 广州市番禺区环境保护局 穗（番）环管影【2008】133号 | 2008年4月7日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环监测验字【2012】169号 | 2008年4月7日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂） | 4401132013000050 | 2013年05月09日至2017年12月31日 | 中部污水处理厂污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月开展安全生产会议，24小时不间断对生产工艺流程及排水情况进行监控，更有效地防范环境风险事故的发生 | 具备且环保部门已审批通过备案 | 每年进行一次演练 | 暂没有发生 | 无需整改 |

注：如不够填写，可另加附页。