广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州开发区水质净化管理中心（东区水质净化厂） 报出日期： 2016年5月28日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州开发区水质净化管理中心（东区水质净化厂） | 278441157-2 | 谢强鹏 | 广州开发区东区宏光路 | 020-82099909/020-82099913 | 广州开发区水质管理中心东区水质净化厂一期设计处理能力为2.5万吨/日，二期设计处理能力为7.5万吨/日， 采用含除磷脱氮的改良SBR工艺。污水处理后经过污水排放口WS-01排到南岗河。服务范围为科永大道以南的广州开发区东区、云埔工业区以及丹水坑风景区以南、广州保税区以北的黄埔区南岗镇，总服务面积45.12平方公里，一期采用了改良SBR工艺，二期采用二级处理工艺：一级处理采用常规预处理工艺；二级处理采用CAST生化处理工艺。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | WS-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2459.6 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 2459.6 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| ⑴化学需氧量 | 60 | 24.75 | 608.75 | 608.75 | 0 |
| ⑵生化需氧量 | 20 | 7.33 | 180.29 | 180.29 | 0 |
| ⑶悬浮物 | 20 | 7.5 | 184.47 | 184.47 | 0 |
| ⑷动植物油 | 3 | 0.16 | 3.94 | 3.94 | 0 |
| ⑸石油类 | 3 | 0.17 | 4.18 | 4.18 | 0 |
| ⑹阴离子表面活性剂 | 1 | 0.34 | 8.36 | 8.36 | 0 |
| ⑺总氮 | 20 | 1.05 | 25.83 | 25.83 | 0 |
| ⑻氨氮 | 8 | 0.55 | 13.53 | 13.53 | 0 |
| ⑼总磷 | 1 | 0.15 | 3.69 | 3.69 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 12438.99 | 0 | 0 | 12438.99 | 利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区污水厂一期建设项目 | 一期2.5万吨污水处理系统建设 | 广州市环境保护局 | 穗环管影（2000）213号 | 2000年6月30日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验（2004）243号 | 2004年11月5日 |
| 南岗污水处理系统工程 | 二期7.5万吨污水处理系统建设 | 广州市环境保护局 | 穗环管影（2006）304号 | 2006年8月29日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验（2012）57号 | 2012年5月4日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州开发区水质净化管理中心（东区水质净化厂） | 4401162011002068 | 2011年06月30日-2016年06月29日 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 8 | 20 | 1 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配备相关应急物质，进行相关应急预案演练。 | 2014年编制完成，2015年备案完成。 | 2015年进行“污泥泄漏应急演练”、“异常进水应急演练”等应急预案演练。 | 未发生突发环境事件 | 应急预案挂墙 |

注：如不够填写，可另加附页。