广州市重点排污单位环境信息公开

单位名称（盖章） 广州兴森快捷电路科技有限公司 报出日期：  2016 年  4月 19 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 79103353-7 | 邱醒亚 | 广东省广州市高新技术产业开发区光谱中路33号 | 32213207 | 年产高密度互连积层样板40万平方米,刚挠结合板6万平方米及研发设计 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 排放口名称 | （排放口1 01废水排放口） | （排放口2名称02废水排放口） | （排放口3名称） | （排放口4名称） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 135.3391 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 135.3391 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准（限值） | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 80毫克/升 | 40 | 16.8293吨 | 16.8293吨 | 0 |
| 铜 | 0.5毫克/升 | 0.3 | 0.4132吨 | 0.4132吨 | 0 |
| 氨氮 | 15毫克/升 | 10 | 0.487吨 | 0.487吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 25 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 25 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 163546.8 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 163546.8 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 硫酸雾 | 80毫克/立方米 | 3.66 | 6.916 | 6.916 | 0 |
| 氯化氢 | 30毫克/立方米 | 10.67 | 12.72 | 12.72 | 0 |
| 甲苯 | 40毫克/立方米 | 0.10 | 0.41 | 0.41 | 0 |
| 二甲苯 | 70毫克/立方米 | 0.09 | 1.21 | 1.21 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含铜废液 | 6910.91吨 | 0 | 0 | 6910.91吨 | 委外处理 | 0 | 0 | 是 |
| 含铜污泥 | 1119.44吨 | 0 | 0 | 1119.44吨 | 委外处理 | 0 | 0 | 是 |
| 含锡废水 | 54.3吨 | 0 | 0 | 54.3吨 | 委外处理 | 0 | 0 | 是 |
| 含氰废水 | 5.9吨 | 0 | 0 | 5.9 | 委外处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理，中水回用系统 | 200907 | 化学需氧量、铜、镍 | 物理化学沉淀法+生物处理法 | 4500吨/日 |
| 废气处理系统 | 200907 | 硫酸雾、氯化氢、甲苯、二甲苯、二氧化硫 | 中和喷淋+活性碳吸附 | 20.6万立方米/小时 |
| 厨房油烟净化装置 | 200907 | 油烟 | 静电除油 |  |
| 设备噪音治理系统 | 200907 | 噪音 | 减震、隔音装置 |  |
| 固废处理设施 | 200907 | 废弃物 | 委托有资质单位处理 | 23.3吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州兴森快捷一期工程项目 | 年产高密度互连积层样板40万平方米,刚挠结合板6万平方米及研发设计 | 广东省环保局 | （粤环审[2008]25号） | 2008年1月17日 | 广东省环保厅 | 粤环审【2012】96号 | 2012年3月14日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 440100201209565 | 2012年1月1日至2016年12月31日 | 废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照有关要求，公司根据本单位的实际情况编制了《广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案》及有关文件和制度,并在环保部门备案，成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故池及消防废水事故池各1个，确保事故废水处理达标后外排。每年组织开展应急预案的培训、演练及改进工作，有效防止了环境污染事故的发生。 | 广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案《预案》2014 年 10月通过广州市环保局备案。 通过定量分析企业生产、使用、存储的化学物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法将企业突发环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。 | 1、2015年12月11日13:30公司内部按原组织废水处理完成应急演练。2、2015年6月29日10:50分公司内部组织废气设施故障完成应急演练 | 无 | 符合要求 |