附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广大科技（广州）有限公司            报出日期：  2016 年   06 月 06 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广大科技（广州）有限公司 | 61853791-8 | 简明仁 | 广州市保税区保盈大道18号 | 魏朝政13694230380 82224900-1502 | 年产72万平方米多层印刷线路板 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 排放口名称 | 污水总排口 （水-01） | 车间镍排口 （水-02） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 970654 | 其中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 970654 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 总铜 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 总铜≤1.0mg/L | 0.3 | 1.26 | 0.29 | 0 |
| COD | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) COD≤160mg/L | 107 | 120 | 104.72 | 0 |
| 氨氮 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 氨氮≤30mg/L | 6.3 | 10 | 6.12 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 55 | 其中工艺废气排放口数量(个) | 52 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 217443.006 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 216122.302 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1320.704 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) 二氧化硫≤50mg/m3 | 21 | 2.73 | 0.276 | 0 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) 氮氧化物≤200 | 140 | 8.85 | 1.857 | 0 |
| 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) 烟尘≤30 | 14.2 | 1.33 | 0.185 | 0 |
| 硫酸雾 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第一时段二级 硫酸雾≤40 | 5.14 | 30 | 2.67 | 0 |
| 氯化氢 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第一时段二级 氯化氢≤100 | 3.47 | 75 | 1.26 | 0 |
| 硫酸雾 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)(表5) 硫酸雾≤30 | 6.14 | 13.96 | 1.93 | 0 |
| 氯化氢 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)(表5) 氯化氢≤30 | 4.29 | 13.96 | 1.86 | 0 |
| 一般性粉尘 （颗粒物） | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第一时段二级 一般性粉尘（颗粒物）≤120 | 9.37 | 25.99 | 2.08 | 0 |
| 苯 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第一时段二级 苯≤12 | 0.1 | 8.75 | 0.09 | 0 |
| 甲苯 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第一时段二级 甲苯≤40 | 0.27 | 29.16 | 0.2 | 0 |
| 二甲苯 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第一时段二级 二甲苯≤70 | 0.38 | 51 | 0.25 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含铜废液 | 3467.77 | 0 |  | 3457.77 | 委托资质厂商外运处置 | 0 | 0 | 是 |
| 含铜污泥 | 4766.61 | 0 |  | 4756.61 | 委托资质厂商外运处置 | 10 | 10 | 是 |
| 含有机溶剂废胶滤芯 | 27.3 | 0 |  | 24.92 | 委托资质厂商外运处置 | 2.38 | 2.38 | 是 |
| 含银菲淋片 | 11.8 |  |  | 4.62 | 委托资质厂商外运处置 | 7.18 | 7.18 | 是 |
| 含银菲淋渣 | 129.99 |  |  | 86.19 | 委托资质厂商外运处置 | 43.8 | 43.8 | 是 |
| 废树脂 | 4.4 |  |  | 4.4 | 委托资质厂商外运处置 | 0 | 0 | 是 |
| 含磷表面处理污泥（废活性炭） | 1.6 |  |  | 1.6 | 委托资质厂商外运处置 | 0 | 0 | 是 |
| 废甲苯溶剂 | 15.3 |  |  | 2.64 | 委托资质厂商外运处置 | 12.66 | 12.66 | 是 |
| 废油墨渣 | 22.9 |  |  | 9.55 | 委托资质厂商外运处置 | 13.35 | 13.35 | 是 |
| 废锡油泥 | 14.3 |  |  | 0 | 委托资质厂商外运处置 | 14.3 | 14.3 | 是 |
| 废灯管 | 0.45 |  |  | 0.15 | 委托资质厂商外运处置 | 0.3 | 0.3 | 是 |
| 含铜表面处理污泥（粉尘） | 87.3 |  |  | 19.19 | 委托资质厂商外运处置 | 68.11 | 68.11 | 是 |
| 含镍废水 | 495.6 |  |  | 495.6 | 委托资质厂商外运处置 | 0 | 0 | 是 |
| 剥锡废水 | 763.77 |  |  | 763.77 | 委托资质厂商外运处置 | 0 | 0 | 是 |
| 废机油 | 19.7 |  |  | 13.96 | 委托资质厂商外运处置 | 5.74 | 5.74 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广大科技（广州）有限公司核技术利用项目 | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2000年 | 污水 | 化学混凝沉淀+生物滤膜 | 5000吨/天 |
| 废气处理设施 | 2000年 | 废气 | 加药喷淋洗涤 活性炭吸附 | 57万立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水（吨/日）、废气（标立方米/小时）、固体废物（吨/日）；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广大科技（广州）有限公司年产72万平方米多层电路板建设项目 | 年产72万平方米多层电路板 | 广州市环保局 | 穗环管控（1999）071号 | 1999年2月10日 | 广州市环保局 | 穗环管验字（2000）051号 | 2000年3月30日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广大科技（广州）有限公司 | 4401162011001061 | 2016年5月30日 | 污水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铜 | 石油类 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 160 | 30 | 1.0 | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气-01 ~ 气-55 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 | 一般性粉尘（颗粒物） | 硫酸雾 | 氯化氢 | 甲苯 | 二甲苯 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 | 120 | 40 (电镀排口30） | 100 (电镀排口30） | 40 | 70 |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展，并编制突发环境风险评估报告 | 已编制并经省环境应急管理办公室备案 | 已演练 | 未发生 | 已落实整改完成 |

注：如不够填写，可另加附页。