广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广东粤华发电有限责任公司         报出日期：  2016  年   4  月 15 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东粤华发电有限责任公司 | 19032084-8 | 杨新力 | 广州市黄埔区庙头电厂西路201号 | 020-82138922 020-82138902 | 生产和销售电力，开发和经营与电力有关的项目。 目前有2台330MW发电机组，年发电量约30亿千瓦时。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 南排放口 | 中排放口 | 北排放口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 120.22 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 120.22 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量(COD) | 130 mg/L | 11.5 | 14.42吨 | 14.42吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 1270402.13 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1270402.13 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| SO2 | 200 mg/Nm3 | 33.4 | 397.93 | 397.93 | 0 |
| NOx | 200 mg/Nm3 | 50.9 | 552.76 | 552.76 | 0 |
| 烟尘 | 20 mg/Nm3 | 5.3 | 61.04 | 61.04 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 粉煤灰 | 207893吨 |  |  | 207893吨 | 作为建筑材料原材料 | 0 | 0 | / |
| 锅炉渣 | 34530吨 |  |  | 34530吨 | 作为筑路材料 | 0 | 0 | / |
| 脱硫石膏 | 38660吨 |  |  | 38660吨 | 作为石膏板板材原材料 | 0 | 0 | / |
| 废矿物油 | 31.79吨 |  |  | 31.79吨 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | 0 | 0 | 是 |
| 废离子交换树脂 | 1吨 |  |  | 1吨 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 0 | 0 | 是 |
| 含氯化钠、碳酸铵等废药品 | 0.01吨 |  |  |  |  | 0.01吨 | 0.01吨 | / |
| 废光管 | 0.01吨 |  |  |  |  | 0.01吨 | 0.01吨 | / |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #5机除尘器系统 | 2014年 | 废气 | 布袋除尘 | 120万 |
| #6机除尘器系统 | 2013年 | 废气 | 布袋除尘 | 120万 |
| #5机烟气脱硫系统 | 2014年 | 废气 | 石灰石-石膏 | 120万 |
| #6机烟气脱硫系统 | 2006年 | 废气 | 石灰石-石膏 | 230万 |
| #5机烟气脱硝系统 | 2010年/2012年 | 废气 | SNCR+SCR | 120万 |
| #6机烟气脱硝系统 | 2010年/2012年 | 废气 | SNCR+SCR | 120万 |
| #6机湿式电除尘系统 | 2015年 | 废气 | 湿法除尘 | 120万 |
| 隔油池 | 1990年 | 废水 | 物理处理法 | 1000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄埔电厂煤代油工程 | 扩建两台300MW燃煤发电机组，烟气经过四电场高效静电除尘器净化后经210米高烟囱排放；锅炉灰渣经水力输送至贮灰场存放；冲灰水回收使用。 | 广州市人民政府环境保护办公室 | 穗府环管字（1991）015号 | 1991年2月27日 | 广州市人民政府环境保护办公室 | 穗府环管验字（1993）第038号 | 1993年3月6日 |
| 广东粤华发电有限责任公司60万千瓦烟气脱硫工程 | 5号、6号燃煤机组烟气共用一套60万千瓦级脱硫装置，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，脱硫效率达到90%以上。 | 广东省环境保护局 | 粤环函[2003]788号 | 2003年9月24日 | 广东省环境保护局 | 粤环函[2006]1306号 | 2006年9月11日 |
| 黄埔电厂2×300MW机组脱硝改造工程 | 采用空气分级燃烧技术对锅炉燃烧系统进行改造、调整锅炉燃烧配风方式、对锅炉炉膛及烟道进行改造、布置SNCR/SCR联合法的脱硝系统，还原剂为尿素，总脱硝率80%以上。 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2010]70号 | 2010年6月22日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2011]4号/穗环管验[2013]87号 | 2011年1月5日/2013年8月9日 |
| 广东粤华发电有限责任公司#5、6机组除尘器技术改造 | 将#5、6机组原双室四电场静电除尘器内部全部拆除，在原地安装布袋除尘器。将除尘器下原有稀相正压气系统设备和水力冲灰设备全部拆除，安装浓相正压气力输灰系统。 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2013]14号 | 2013年4月2日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2014]49号/穗环管验[2014]77号 | 2014年5月28日/2014年9月3日 |
| 广东粤华发电有限责任公司脱硫系统“一炉一塔”技术改造 | 对5号、6号机组脱硫系统进行技术改造，主要内容包括：（1）新建1套脱硫装置处理5号机组烟气，原脱硫装置处理6号机组烟气；（2）取消2台机组烟气旁路；（3）新建1套脱硫废水处理系统，处理能力30吨/小时。 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2013]33号 | 2013年7月15日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2015]3号 | 2015年1月5日 |
| 广东粤华发电有限责任公司6#炉“超洁净排放”技术改造工程项目 | 在6#机组现有烟气治理的基础上新增湿式电除尘器系统，对机组锅炉本体进行低氮燃烧改造。 | 广州市黄埔区环境保护局 | 埔环管影字[2015]60号 | 2015年9月28日 | 广州市黄埔区环境保护局 | 埔环管验字[2016]4号 | 2016年2月23日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东粤华发电有限责任公司 | 440100201008212 | 2016年01月01日至2016年12月31日 | 南排放口 中排放口 北排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 130 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、6#处理口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 200 | 20 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、编制《广东粤华发电有限责任公司突发环境事件风险评估》。 2、根据风险评估结果编制《广东粤华发电有限责任公司突发环境事件应急预案》并备案。 | 《广东粤华发电有限责任公司突发环境事件应急预案》2014年12月19日在广东省环境应急管理办公室备案（粤环应急备[2011]109号） | 每年定期进行演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。