广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市番禺污水治理有限公司（化龙污水处理厂）报出日期：2016  年   4  月 26  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司(化龙污水处理厂) | 914401136832766113 | 苏志凌 | 广州市番禺区化龙镇复苏村十四队 | 周小军 13570324015 | 首期工程建设规模为2万吨/日，占地面积137234平方米。其服务区域包括整个化龙镇和石楼镇北部片区的城市生活污水，采用格栅、CASS池、消毒等处理工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，并采用全封闭式加盖除臭系统，恶臭废气经过净化处理后按国家有关标准排放，从而保证水环境质量和大气环境质量的综合性环境保护。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 495.9604 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 495.9604 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准（COD：60mg/L） | 19 | 94.23吨 | 94.23吨 |  |
| 氨氮 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准（氨氮：8mg/L） | 2.44 | 12.10吨 | 12.10吨 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 无 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 生活污泥 | 2047.26（吨）（按含水率80%计算） | 0 |  | 2047.26（吨）（按含水率80%计算） | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设施 | 2010年2月2日 | 污水 | CASS | 20000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化龙污水处理厂 | 污水处理厂 | 广州市番禺区环保局 | 穗番环管影（2007）18号 | 2007年1月23日 | 广州市番禺区环境监测站 | 穗番环监测验字（2013）第（6613101001）号 | 2013年10月10日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司（化龙污水处理厂） | 4401132014000019 | 2014年1月1日至2018年12月31日 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月开展安全生产会议，24小时不间断对生产工艺流程及排水情况进行监控，更有效地防范环境风险事故的发生 | 具备且环保部门已审批通过备案 | 每年进行一次演练 | 暂没有发生 | 无需整改 |

注：如不够填写，可另加附页。