广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）：南方医科大学中西医结合医院  报出日期：2015年6月15日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院 | 79940216-5 | 罗荣城 | 广州市海珠区赤岗石榴岗路13号 | 02061650001 | 医疗、小型第三产业 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 10.95 | 其中 | 直接排入海量(万吨) | ─ | 直接排入江河湖库量(万吨) | ─ | 排入城市 管网量(万吨) | 10.95 | 其他去向量(万吨) | ─ |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升或MPN/L） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | GB 18466-2005 | 6.89 |  |  | 0 |
| SS |  | 23 |  |  | 0 |
| CODcr |  | 156 |  |  | 0 |
| BOD5 |  | 61.6 |  |  | 0 |
| 氨氮 | GB 18466-2005 | 6.52 |  |  | 0 |
| LAS |  | 0.21 |  |  | 0 |
| 动值物油 |  | 0.04ND |  |  | 0 |
| 粪大肠菌群 |  | 2400 |  |  | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医院临床废物 | 50.32吨 | 0 | —— | 50.32吨 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 2015年10月 | 污水 | 格栅→调节池→沉淀→消毒 | 500吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院病房改造项目环境影响报告书 | 将大院内空置的旧建筑进行内部装修并调整功能，装修总建筑面积为9773平方米。并对院区现有的自建地埋式污水处理站进行扩容，将其处理能力从250m³/d增加至500m³/d，扩容后污水处理站的处理工艺选址位置不变。不设备用发电机及锅炉等设备。 | 广州市海珠区环境保护局 | 穗（海）环管影【2014】55号 | 2014年5月16日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2014】9号 | 2014年3月19日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院 | 440105116050005 | 2016年5月27日至2021年5月27日 | WS-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | ≤250 | ─ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WF-01 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | ≤0.03 | ≤0.03 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 积极开展环境风险防范工作 | 制定好突发环境事件应急预案 | 根据应急预案每年进行1至2次突发环境事件应急演练 | 按规定做好污水和医疗废物事故的应急处理 | 认真分析存在的问题，做好总结及时整改 |

注：如不够填写，可另加附页。