广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）特普莱（广州）科技电池有限公司   报出日期：   2016   年    6   月   21  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特普莱（广州）科技电池有限公司 | 72682484-2 | 詹资宜 | 广州市经济开发区东区骏业路255号 | 82266301 | 电气机械和器材制造业 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）水-01 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 3．2357 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 3．2357 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 150 mg/L | 20.6 | 0.0067吨 | 0.0067吨 |  |
| SS | 140 mg/L | 30.6 | 0.0099吨 | 0.0099吨 |  |
| 总磷 | 2.0 mg/L | 0.7 | 0.0002吨 | 0.0002吨 |  |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）水-01 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 3．2357 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 3．2357 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 总氮 | 40 mg/L | 3.9 | 0.0013吨 | 0.0013吨 |  |
| 氨氮 | 30 mg/L | 2.3 | 0.0007吨 | 0.0007吨 |  |
| 总铅 | 0.7 mg/L | 0.2 | 0.0647千克 | 0.0647千克 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 15 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 15 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 136218 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 136218 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 铅及其化合物 | 0.7 mg/m3 | 0.012 | 0.001吨 | 0.001吨 |  |
| 硫酸雾 | 10 mg/m3 | 0.62 | 0.029吨 | 0.029吨 |  |
| 颗粒物 | 50 mg/m3 | 4.92 | 0.308吨 | 0.308吨 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废铅渣、膏 | 848.81 |  |  | 848.81 | 回收利用 |  |  | 是 |
| 含铅污泥 | 18.44 |  |  | 18.44 | 填埋 |  |  | 是 |
| 含铅废劳保、废石棉 | 48.66 |  |  | 48.66 | 焚烧 |  |  | 是 |
| 废电池 | 14.71 |  |  | 14.71 | 回收利用 |  |  | 是 |
| 含树脂废物 | 14.283 |  |  | 14.283 | 焚烧 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设备 | 2003.6 | 污水 | 物理+化学 | 180吨 |
| 离心涡流式洗涤塔 脉冲式布袋除尘器 | 2003．6 2008.5 | 废气 | 物理处理 | 228862 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于特普莱（广州）科技电池有限公司年产450万只阀控型铅酸密闭式电池建设项目环境影响报告书的批复 | 电池生产 | 广州经济技术开发区环境保护局 | 穗开环影字[2001]35号 | 2001年5月27日 | 广州经济技术开发区环境监测站 | 穗开环测验字（2003）第30号 | 2003年6月 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特普莱（广州）科技电池有限公司 | 4401162011002052 | 2016年4月11日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铅 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气01-气15 | 大气污染物 | 铅入其它化合物 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 0.7 | 35 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展 | 已备案 | 已演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。