广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  东华工业区生活污水处理站      报出日期：   2016 年   5 月  12 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东华工业区生活污水处理站 | X1847911-X | 黄永坚 | 广州市白云区人和镇东华工业区华隆路7号 | 020-36610877 | 东华污水站主要收集东华工业区生活污水及工业废水，设计日处理量5000吨/天 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）水-01 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 182.5 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 182.5 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 90mg/L | 25.89 | 321.62 | 321.62 | 0 |
| 氨氮 | 10mg/L | 0.36 | 6.12 | 6.12 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 22.84 |  |  | 22.84 | 焚烧或填埋 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 2007.7.2 | 污水 | 生物接触厌氧法 | 5000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东华工业区生活污水处理站 | 污水处理站 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环保建字【2002】第811号 | 2002年12月23日 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环管验字（2007）第138号 | 2007年6月22日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东华工业区污水处理站 | 4401112012003192 | 2012年6月6日-2016年12月31日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成 | 停电应急预案 暴雨应急预案 | 已完成 | 详见附页 | 已完成 |

注：如不够填写，可另加附页。

附页

突发环境事件发生及处置情况

停电：（1)当出现突然停电时，值班人员应按下总设备停止按钮，使设备处于备用状态。

（2）值班人员到现场将各设备调至停止状态，并检查各阀门井的开关状态使此处于复电后可正常生产。

（3）及时联系了解停电原因及范围，评估持续停电时间并汇报。

（4）配电房供电线路故障的，查清原因，及时恢复供电。

（5）供电可以及时恢复的，则供电恢复后进入开工程序。

（6）供电不能及时恢复的，则按照规定汇报至公司。

（7）电网复电对策：

①当配电间显示来电后，操作人员检查各设备的关闭情况。

②确定全厂设备全部停后，电工进入配电间启动主电路。

③启动主电路后再检查一遍电路，确认无问题后，恢复各分部电路。

④确认各分部电路无问题后按生产要求依次开启需运行的设备。开启时，依照高功率到低功率的次序。

⑤恢复供电15分钟后再次巡检全厂设备，如无问题，按生产操作规程操作。

⑥电工送完电后，巡检全厂设备。

⑦岗位人员将操作情况如实记录。

暴雨：（1）指挥部负责厂内的预防暴雨工作的布置、检查等工作。负责落实厂内设备设施的防护、排水防涝工作。负责人员安全防护设施的落实等工作。负责组织一支由员工组成的紧急抢险机动小组随时待命，作为处理紧急事件的预备队，由指挥部直接调遣。

（2）检查厂区内排水系统，防止堵塞及河水倒灌。检查厂区内设备设施加护情况。

（3）室外电气设备加强防护，临时电线应拆除或切断电源。保持配电房、电缆沟内干洁，防止积水。

（4）下暴雨时应减少上好氧池次数，以免发生人身事故。

（5）适当加大处理水量，确保厂区内企业污水排放。