广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市番禺污水治理有限公司（榄核污水处理厂）报出日期：2016年6月13日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司（榄核污水处理厂） | 914401136832766113 | 苏志凌 | 南沙区榄核镇榄核村 | 陈子健 13427698202 | 建设总规模为10万m3/d，规划分三期建设，首期建设规模为2万m3/d、中期建设规模为6万m3/d。收集的污水范围主要包括九比片区、八沙片区及榄核镇中心片区，共计25.35km2。 采用CAST+CLO2消毒处理工艺，使处理后的出厂水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准。厂内产生臭味的构筑物采用全封闭运行，增设了废气收集和处理装置，确保整个生产厂区臭气做到“零”排放；污泥处理由清远绿由工业弃置废物回收处理有限公司负责，实现水环境质量和大气环境质量的综合性环境保护。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 771.5928 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 771.5928 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 窗体顶端 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准 （COD：60mg/l） | 10.245 | 79.05 | 79.05 | 0 |
| 氨氮 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准 （氨氮：8mg/l） | 0.508 | 3.92 | 3.92 | 0 |
| 悬浮物 | 窗体顶端 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准 (悬浮物：20mg/l) | 1.55 | 11.96 | 11.96 | 0 |
| 总磷 | 窗体顶端 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002）一级B标准 (总磷：1mg/l) | 0.154 | 1.19 | 1.19 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量(个) |  | 其中工艺废气排放口数量(个) |  | 其中燃烧废气排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量(万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量(万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量(万标立方米) |  |
| 污染物 名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度（毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 城镇集中式生活污水处理厂产生的污水处理污泥 | 480.82吨 | 0 | —— | 480.82吨 | 综合利用、营养土 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1.活动种类：生产/销售/使用;

2.项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 榄核污水处理厂 | 2010年10月30日 | 水污染治理 | CAST | 2万吨/日 |

备注：1、污染类别： 污水/废气/固体废物；

2、计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区榄核污水处理厂（一期）工程及集污管道建设项目 | 广州市番禺区榄核污水处理厂（一期）工程及集污管道建设项目拟选址于广州市番禺区榄核村、联盛塑料五金模具有限公司东侧，该项目按申报的污水处理工艺建设污水处理厂，一期工程规模为2万吨/日。 | 广州市番禺区环境保护局 | 广州市番禺区环境保护局穗（番）环管影[2009]299号 | 2009年10月20日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环监测验字[2012]第（73121301）号 | 2011年12月13日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺污水治理有限公司（榄核污水处理厂） | 440115201380169 | 2013年01月01日至2017年12月31日 | 总排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | BOD | SS | 总氮 | 总磷 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 8 | 20 | 20 | 20 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月开展安全生产会议布置防范工作；24小时不间断对生产工艺流程及排水情况进行监控，更有效地防范环境风险事故的发生。 | 具备且环保部门已审批通过备案 | 每年进行一到两次相关应急演练 | 暂没有发生突发环境事件 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。