广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司       报出日期： 2016 年  06月12日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 73493029-0 | 余自甦 | 广东省广州市经济技术开发区东区联广路1号 | 叶晓东：020-32108041/13631322477 | 经营范围为黑色金属冶炼和压延加工。主要生产冷轧不锈钢卷，年产80万吨。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 4 | 排放口名称 | 污水总排放口 | 车间排放口 | 生活污水（行政楼） | 生活污水（倒班楼） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 59.7 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 59.7 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 200毫克/升 | 26.2 | 15626.74kg | 15626.74kg | 0 |
| 氨氮 | 15毫克/升 | 0.195 | 116.45kg | 116.45kg | 0 |
| 石油类 | 10毫克/升 | 0.0184 | 3.35 kg | 3.35 kg | 0 |
| 悬浮物 | 100毫克/升 | 11.695 | 6982.16 kg | 6982.16 kg | 0 |
| 总铬 | 1.5毫克/升 | 0.032 | 19.00 kg | 19.00 kg | 0 |
| 六价铬 | 0.5毫克/升 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总镍 | 1.0毫克/升 | 0.020 | 12.23 kg | 12.23 kg | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 42 | 其中工艺废气排放口数量(个) | 36 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 2820459.9 | 其中工艺废气排放量(万标立方米) | 2670038.77 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 150462.57 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫（炉区） | 150毫克/立方米 | 8.51 | 12722 kg | 12722 kg | 0 |
| 二氧化硫（锅炉） | 50毫克/立方米 | 5.81 | 55.36 kg | 55.36kg | 0 |
| 氮氧化物（炉区） | 300毫克/立方米 | 123.80 | 185097.16 kg | 185097.16 kg | 0 |
| 氮氧化物（酸洗区） | 150毫克/立方米 | 64.84 | 13441.08 kg | 13441.08 kg | 0 |
| 氮氧化物（废酸回收） | 240毫克/立方米 | 30.60 | 2743.08 kg | 2743.08 kg | 0 |
| 氮氧化物（锅炉） | 200毫克/立方米 | 94.15 | 897.52 kg | 897.52 kg | 0 |
| 颗粒物(轧钢、炼钢) | 20毫克/立方米 | 5.48 | 137244 kg | 137244 kg | 0 |
| 颗粒物（热轧精炼、炼钢切割） | 30毫克/立方米 | 3.00 | 3600 kg | 3600 kg | 0 |
| 颗粒物(锅炉) | 50毫克/立方米 | 7.13 | 68 kg | 68 kg | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 脱水污泥 | 53928.86吨 | 0 | / | 53928.86吨 | 填埋、利用 | 0 | 0 | 否 |
| 含油污泥 | 454.80吨 | 0 | / | 454.80吨 | 处理处置 | 0 | 0 | 是 |
| 废油类 | 73.06吨 | 0 | / | 73.06吨 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 200L废油桶 | 2615个 | 0 | / | 2615个 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 集尘灰 | 56602.99吨 | 42644.7吨 | 回炉利用 | 0 | 0 | 13958.29吨 | 33019.12吨 | 否 |
| 尾渣 | 367232.88吨 | 0 | / | 367232.88吨 | 综合利用 | 0 | 0 | 否 |
| 垃圾 | 878.36吨 | 0 | / | 878.36吨 | 填埋 | 0 | 0 | 否 |
| 水肥 | 287.42吨 | 0 | / | 287.42吨 | 综合利用 | 0 | 0 | 0 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X射线测厚仪 | 使用 | Ⅱ类射线装置 | 共13套 |
| 以下空白 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1).冷轧废水处理站 | 2005.04 | 污水 | 物化+组合生物处理 | 3000吨 |
| 2).WRAP轧机 油雾分离器 | 2005.01 | 废气 | 吸附法 | 432万立方米 |
| 3).WRAP碱洗除油段 水洗塔 | 2005.01 | 废气 | 吸收法 | 14.4万立方米 |
| 4).WRAP中性电解段 水洗塔 | 2005.01 | 废气 | 吸收法 | 432万立方米 |
| 5).WRAP混酸酸洗区 DeNOx系统 | 2005.01 | 废气 | 催化还原 | 38.4万立方米 |
| 6).HAPL 珠击段 布袋除尘器a | 2005.09 | 废气 | 过滤式除尘法 | 48万立方米 |
| 7). HAPL 珠击段 布袋除尘器b | 2005.09 | 废气 | 过滤式除尘法 | 48万立方米 |
| 8).HAPL 硫酸酸洗区 栅格式水洗塔 | 2005.09 | 废气 | 吸收法 | 40.8万立方米 |
| 9).HAPL 混酸酸洗区 DeNOx系统 | 2005.09 | 废气 | 催化还原 | 40.8万立方米 |
| 10).ARP 废酸气脱硝系统 DeNOx系统 | 2005.09 | 废气 | 催化还原 | 48万立方米 |
| 11).CRM SB轧机 油雾分离器 | 2006.09 | 废气 | 吸附法 | 288万立方米 |
| 12).CRM MB轧机 油雾分离器 | 2006.09 | 废气 | 吸附法 | 288万立方米 |
| 13).CAPL碱洗除油段 水洗塔 | 2006.09 | 废气 | 吸收法 | 14.4万立方米 |
| 14).CAPL中性电解段 水洗塔 | 2006.09 | 废气 | 吸收法 | 28.8万立方米 |
| 15).CAPL 混酸酸洗 DeNOx系统 | 2006.9 | 废气 | 催化还原 | 28.8万立方米 |
| 16).热轧粗轧轧机 塑烧板式除尘系统 | 2006.9 | 废气 | 过滤式除尘法 | 384万立方米 |
| 17).热轧精轧轧机 塑烧板式除尘系统 | 2006.9 | 废气 | 过滤式除尘法 | 768万立方米 |
| 18).炼钢加料系统1# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 216万立方米 |
| 19).炼钢电炉1# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 1598.4万立方米 |
| 20).炼钢转炉1# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 1598.4万立方米 |
| 21).连铸切割1# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 100万立方米 |
| 22).连铸研磨1# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 1598.4万立方米 |
| 23).炼钢加料系统2# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 216万立方米 |
| 24).炼钢电炉2# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 1598.4万立方米 |
| 25).炼钢转炉2# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 1598.4万立方米 |
| 26).连铸切割2# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 100万立方米 |
| 27).连铸研磨2# 布袋除尘系统 | 2007.1 | 废气 | 过滤式除尘法 | 158.4万立方米 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 连续冷轧 退火酸洗线 WRAP | 广东省环境保护局 | 粤环函【2002】 470号 | 2002.07.16 | 广东省环境保护局 | 粤环函【2006】290号 | 2006.03.02 |
| 一期增设工程 | 热轧钢卷 退火酸洗线 HAPL | 广东省环境保护局 | 粤环函【2003】 447号 | 2003.06.06 | 广东省环境保护局 | 粤环函【2007】162号 | 2007.04.26 |
| 二期工程 | 冷轧退火酸洗线 CAPL | 中华人民共和国环境保护部 | 环审【2003】 311号 | 2003.11.26 | 中华人民共和国环境保护部 | 环验【2008】40号 | 2008.01.24 |
|  | 冷轧轧机线 CRM |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 炼钢一厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 炼钢二厂 |  |  |  |  | 环验【2010】244号 | 2010.10.08 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | 生产废水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氟化物 | 总铬 | 六价铬 | 总镍 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 20 | 1.5 | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 车间排放口 | 水污染物 | 总铬 | 六价铬 | 总镍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 1.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水排口（倒班楼） | 水污染物 | 化学 需氧量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水排口（行政楼） | 水污染物 | 化学 需氧量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | WRAP轧机 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WRAP碱洗除油 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WRAP退火炉加热区a | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WRAP退火炉加热区b | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 300 |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | WRAP退火炉冷却区a | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WRAP退火炉冷却区b | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WRAP退火炉冷却区c | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WRAP退火炉冷却区d | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | WRAP中性电解槽 | 大气污染物 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WRAP混酸酸洗槽 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 氟化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HAPL退火炉加热段 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HAPL退火炉冷却段 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | HAPL珠击工序a | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HAPL珠击工序b | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HAPL硫酸酸洗区 | 大气污染物 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HAPL混酸酸洗区 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 氟化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 6 |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2016.08.31 | ARP酸区 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 氟化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 240 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CRM-SB轧机 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CRM-MB轧机 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPL碱洗除油 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | CAPL退火炉加热段 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPL退火炉冷却段a | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPL退火炉冷却段b | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPL退火炉冷却段c | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | CAPL退火炉冷却段d | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPL退火炉冷却段e | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPL中性电解槽 | 大气污染物 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPL混酸酸洗区 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 氟化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 6 |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | 热轧-加热炉 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热轧-粗轧烟囱 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热轧-精轧烟囱 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炼钢连铸一厂-加料段 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | 炼钢连铸一厂-电炉 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炼钢连铸一厂-转炉 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炼钢连铸一厂-连铸机 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炼钢连铸一厂-研磨 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 440100201004123 | 2020.08.31 | 炼钢连铸二厂-研磨机 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 我司已委托广东省环境学科研究院编制《突发环境事件风险评估报告》，并于2015年3月12日已备案，备案编号：粤环应急备案[2015]67号。 我司开展环境风险识别并建设风险防范措施。环境风险识别情况如下： 一般环境风险单元共25项； 较大环境风险单元共7项。 3、定期对环境风险单元进行日常稽查。 | 我司已委托广东省环境学科研究院编制《突发环境事件应急预案》报告，并于2015年3月12日已备案，备案编号：粤环应急备案[2015]67号。 | 我司每半年开展一次突发环境事件应急演练。2015年开展29项环境事件应急演练。 | 无。 | 无。 |

注：如不够填写，可另加附页。