广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）中国石油化工股份有限公司广州分公司      报出日期：  2016 年  6月 8 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 72192832-7 | 陈坚 | 广州市黄埔区石化路239号 | 62128092 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司现有原油综合加工能力1320万吨/年，乙烯生产能力22万吨/年及30.5万千瓦自备热电站，主要生产汽油、柴油、航空煤油、液化气等60多种石油产品；生产聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯三大类180多个牌号的塑料产品。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 6 | 排放口名称 | 珠江排放口 | 乙烯北沟 | 西排洪沟口 | 动力口 | 东排洪沟口 | 南排洪沟口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水 排放量(万吨) | 316.94 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 316.94 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量(吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 120 | 35.54 | 112.64 | 112.64 | 0 |
| 氨氮 | 40 | 1.99 | 6.31 | 6.31 | 0 |
| 石油类 | 8 | 0.36 | 1.13 | 1.13 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 67 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 5 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 1811637.21 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 271546.25 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1540090.95 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 加热炉1430/850 工艺炉960/850/550/500 动力锅炉400 | 29.60 | 536.335 | 536.335 | 0 |
| 氮氧化物 | 工艺炉240/120 动力煤粉炉800 动力CFB锅炉450 | 53.51 | 969.358 | 969.358 | 0 |
| 烟尘 | 加热炉300/200 工艺炉120 动力煤粉炉200 动力CFB锅炉50 | 8.27 | 149.855 | 149.855 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 浮渣 | 2996.46 | 0 |  | 2996.46 | 烧砖 | 0 | 0 | 是 |
| 污油 | 15102.989 | 15075.329 | 回炼 | 27.66 | 回炼 | 0 | 0 | 是 |
| 活性污泥 | 5340.68 | 0 |  | 5340.68 | 烧砖 | 0 | 0 | 是 |
| 油泥 | 2481.41 | 2060.01 | 回炼 | 421.4 | 烧砖 | 0 | 0 | 是 |
| 碱渣 | 31657 | 31657 | 湿式氧化 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 含油废渣废粘土（废催化剂、分子筛及其他填料） | 758.535 | 234.475 | 填埋 | 524.06 | 填埋 | 0 | 0 | 是 |
| 含镍废催化剂 | 2232.13 | 0 |  | 1751.54 | 回收、填埋 | 480.59 | 480.59 | 是 |
| 废包装物容器及废抹布手套吸油毡等 | 4.38 | 0 |  | 4.38 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 粉煤灰 | 259277.443 | 0 |  | 259277.443 | 建筑材料 | 0 | 0 |  |
| 炉渣 | 89420.557 | 0 |  | 57627 | 建筑材料 | 31793.557 | 31793.557 |  |
| 工业垃圾 | 1210 |  |  | 1210 | 填埋 | 0 | 0 |  |
| 废空调 | 0.5 |  |  | 0.5 | 回收 | 0 | 0 |  |
| 废电脑 | 0.11 |  |  | 0.11 | 回收 | 0 | 0 |  |
| 废打印机 | 0.01 |  |  | 0.01 | 回收 | 0 | 0 |  |
| 其他废电器 | 0.5 |  |  | 0.5 | 回收 | 0 | 0 |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密封放射源料位计 | 使用 | 密封放射源 | 广州石化现有密封放射源65枚（其中Ⅳ类源34枚、Ⅴ类源31枚），主要用于测量炼油和化工生产装置液体密度与液面所在位置，以计算罐内原料的存量。 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜡油催化裂化装置脱硫脱硝除尘单元 | 2014年12月15日 | 废气 | 脱硝采用中石化宁波技术研究院开发的臭氧氧化技术，脱硫除尘采用（双循环）新型湍冲文丘里除尘脱硫技术 | 136706标立方米/小时 |
| 蜡油催化裂化装置脱硫废水处理单元 | 2014年12月15日 | 污水 | PTU | 360吨/日 |
| 动力一站3、4#煤粉炉 | 2014年9月（3#煤粉炉）、2014年12月（4#煤粉炉） | 废气 | 1、脱硫采取半干法循环流化床技术；2、脱氮采取炉内低氮+SNCR+SCR技术；3、粉尘处理采取电除尘+布袋除尘技术。 | 257072标立方米/小时 |
| 动力二站1、2#CFB炉 | 2007年12月（1#CFB炉）、2009年5月（2#CFB炉） | 废气 | 1、脱硫采取炉内石灰石一级脱硫+尾部半干法循环流化床二级脱硫技术；2、脱氮采取炉内低氮+SNCR+COA技术；3、粉尘处理采取电除尘+布袋除尘技术。 | 463070标立方米/小时 |
| 污污分治高浓度系统 | 2014年1月 | 污水 | 三级生化处理 | 6000吨/日 |
| 污污分治低浓度系统 | 2014年12月 | 污水 | 三级生化处理 | 7200吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水体环境风险防控措施 | 对广州石化炼油区、化工区及中转站现有的雨水排放系统进行合理分区，对事故状况下污水的收集、储存及转输设施进行改造及完善，共建5个事故排水储存池、建5个泵房，设置10台污水泵，设置800m3/h隔油池一座，新建事故排水管道（沟渠）约400m，并对部分原油罐区防火堤进行改造。 | 黄埔区环保局 | 埔环管影字【2014】27号 | 2014年4月16日 | 黄埔区环保局 | 埔环管验【2015】52号 | 2015年8月27日 |
| 重油催化裂化烟气余热回收系统改造 | 拆除2台WG35/3.82-26型旧锅炉，新建1台新锅炉，新建锅炉为焚烧炉+余热锅炉，CO焚烧炉以燃料气补燃维持炉温，保证全部CO烟气的燃烧效果，余热回收后烟气全部进入重油催化烟气脱硫装置，确保达标排放。 | 黄埔区环保局 | 埔环管影字【2014】59号 | 2014年12月1日 | 黄埔区环保局 | 埔环管验【2015】19号 | 2015年5月21日 |
| 混合碳四分离及综合利用项目 | 在炼油区气分三装置界区内新建一个处理能力更大的轻重碳四分离塔系统，全部处理气分二、三装置的混合碳四，提高轻碳四产量，同时满足MTBE/丁烯-1联产装置和MTBE二装置需优质轻碳四原料的要求。拆除气分二装置现T-105塔，解决气分二T-105塔占用了气分三装置的消防检修通道问题。 | 黄埔区环保局 | 埔环管影字【2015】3号 | 2015年1月 | 黄埔区环保局 | 埔环管验【2016】14号 | 2016年5月26日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 440100201008213 | 2015.12.31 | 珠江排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 石油类 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 120 | 40 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙烯北沟 |  | 120 | 40 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西排洪沟口 |  | 120 | 40 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力口 |  | 120 | 40 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 东排洪沟口 |  | 120 | 40 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南排洪沟口 |  | 120 | 40 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏一常压炉A | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 烟尘 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏一B区常压炉 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏一减压炉 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏二常压炉 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏二减压炉 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蜡催烟囱 |  | 550 | 120 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢一炉-101 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢一炉-102 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢二炉-101 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢二炉-102 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重整炉20-H-1 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重整炉20-H-2 |  | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重整炉20-H-5 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重整炉30-H-1 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重整炉30-H-2 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重整炉30-H-3 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重整炉30-H-4 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重催烟囱 | 550 | 120 | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 芳烃加热炉 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焦化炉-101/南 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焦化炉-102/北 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶剂炉-101 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶剂炉-102 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶剂炉-103 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减粘炉 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂解B-1110A | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂解B-1110B | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂解B-1110C | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂解B-1110D | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂解B-1110E | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂解B-1110F | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯HS-101 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯HS-201 | 1430 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2万T/年硫磺尾气炉 | 960 | 120 | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14万T/年硫磺尾气炉 | 850 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力1#煤粉炉 | 400 | 200 | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力2#煤粉炉 | 400 | 200 | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力3#煤粉炉 | 400 | 200 | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力4#煤粉炉 | 400 | 200 | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸二B常压炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸二B减压炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 航煤加氢炉F6001 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 航煤加氢炉F6002 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢处理F4001炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢处理F4002炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢精制F5001炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢精制F5002炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5万制氢F1261转化炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢裂化F-3001炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢裂化F-3002炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焦化二F-1101加热炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5万制氢F1201转化炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5万制氢F11101转化炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5万制氢F1161加热炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂解B-1110G | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力1#CFB锅炉 | 400 | 50 | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力2#CFB锅炉 | 400 | 50 | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重整分馏系统加热炉F1101、F1102、F205 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F201-F204重整四合一加热炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F601二甲苯重沸炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 催化汽油吸附脱硫F7107加热炉 | 850 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 催化汽油吸附脱硫再生烟气脱硫尾气炉 | 500 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期开展检查评估 | 已制定突发环境事件应急预案，并于2014年12月在省环保厅备案 | 定期演练，公司级每年不少于2次 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。