### 化学需氧量减排核查核算表填写说明

### 表一 城镇污水处理厂总量减排核查核算表

1.      序号：以省（市、区）为单位，按照各地减排项目顺次编写。

2.      省份：减排项目所处省（市、区）名称。

3.      市（地）：减排项目所处地（市、州、盟）名称。

4.      污水处理厂名称：污水处理厂的准确全称，应与环统上报名称一致。

5.      所处流域：减排项目所处流域范围，流域划分以水利部门水系一级区划为准。

6.      主体处理工艺：填写污水处理厂主体处理工艺名称，注意不能简单的填写生化物化法。

7.      执行排放标准：项目设计所要达到排放标准。

8.      投运时间：是指污水处理厂通过调试期的第二个月起，正常进水稳定运行的日期。

9.      设计处理能力：污水处理厂设计的每天处理水量 ，单位万吨/日。

10.  原有/新建：上报污水处理厂是本年度新建项目还是原有项目，2008年1月1日前建成投运的项目不管是否已认定减排量，均填原有项目。

11.  实际处理水量（06年、07年、08年）：污水处理厂运行后实际处理的污水量，如果是新建项目就只填写08年的数据，如果是原有项目要按照环统填写06、07年的处理水量数据，单位万吨/日。

12.  实际平均进水COD浓度：污水处理厂平均进水COD浓度，如果是新建项目就只填写08年的数据，如果是原有项目要按照环统填写06、07年的数据，单位mg/L。

13.  实际平均出水COD浓度：污水处理厂平均出水COD浓度，以在线监测数据为准，但在线监测数据明显不合理或未经有效校核的，以监督性监测数据为准。如果是新建项目就只填写08年的监测数据，如果是原有项目要按照环统填写06、07年的数据，单位mg/L。

14.  设施核查期运行天数：污水处理设施核查期内有效运行天数，单位天。

15.  核查期总用电量：核查期内污水处理厂的总用电量，单位度。

16.  核查期产泥量：核查期内污水处理厂产泥量，污泥是经过浓缩脱水后含水率在80%左右的干污泥，单位吨。

17.  核查期进入污水处理厂工业废水量：核查期内污水处理厂进水中包含的纳入到环统的工业废水量，单位万吨/日。

18.  核查期进入污水处理厂工业废水平均浓度：核查期内进入污水处理厂并纳入到环统中的工业废水平均浓度，单位mg/L。

19.  是否已经安装在线监控并联网：污水处理厂是否已经安装了在线监测设备并与各级环保部门联网。

20.  再生水实际回用量：污水处理厂提供的再生水实际用量，需要明确用途及相关用水证明材料，单位万吨/日。

21.  省上报减排量：各省上报的污水处理厂COD减排量，单位吨。

22.  是否列入年度减排计划：核查组将地方上报减排项目对比各省年度减排计划，填写核算项目是否列入当年减排计划。

23.  计算参数及过程：核查组对减排项目的现场核算公式及计算参数。

24.  核查组核算减排量：核查组现场核查核算得出的工业、生活COD减排量，单位吨。

25.  核算说明：核查组对核算过程及减排项目的情况说明。

26.  环保部核定减排量：此栏不需要填写，由环保部统一核定填写。

27.  说明：此栏不需要填写，由环保部填写核定情况说明。

28.  此表不分地（市）进行小计。

### 表二 工业企业治理工程总量减排核查核算表

1.      序号：以省（市、区）为单位，按照各地减排项目顺次编写。

2.      省份：减排项目所处省（市、区）名称。

3.      市（地）：减排项目所处地（市、州、盟）名称。

4.      企业名称：工业治理项目的所属企业名称，应与环统上报名称一致。

5.      所处流域：减排项目所处流域范围，流域划分以水利部门水系一级区划为准。

6.      所属行业：治污企业的所属行业类别，按照国家统计局39个大类行业填写。

7.      环统废水排放量（05年、06年、07年）：工业企业05、06、07三年的环统废水排放量，如果没有数据即填“-”，单位万吨。

8.      环统COD排放量（05年、06年、07年）：工业企业05、06、07三年的环统COD排放量，如果没有数据即填“-”，单位吨。

9.      新上治污设施主体处理工艺：填写企业新上深度治污设施主体处理工艺。

10.  投运时间：通过调试期并连续稳定运行的第二个月为起始日期。

11.  设计处理规模：新上治污设施的设计日处理水量 ，单位万吨/日。

12.  核查期实际处理水量：新上治污设施核查期内实际每天处理的污水量，单位万吨/日。

13.  平均进水COD浓度：新上治污设施的上年和当年平均进水COD浓度，单位mg/L。

14.  平均出水COD浓度：新上治污设施的企业05-07年在环统中的平均出水COD浓度和08年设施实际平均出水浓度，单位mg/L。

15.  核查期实际运行天数：污水处理设施核查期内有效运行天数，单位天。

16.  省上报减排量：各省上报的企业新增COD减排量。

17.  是否列入年度减排计划：核查组将地方上报减排项目对比各省年度减排计划，填写核算项目是否列入当年减排计划。

18.  计算参数及过程：核查组对减排项目的现场核算公式及计算参数。

19.  核查组核算减排量：核查组核查核算的COD减排量，单位吨。

20.  核算说明：核查组对核算过程及减排项目的情况说明。

21.  环保部核定减排量：此栏不需要填写，由环保部统一核定填写。

22.  说明：此栏不需要填写，由环保部填写核定情况说明。

23.  此表不分地（市）进行小计。

### 表三 结构调整总量减排核查核算表

1.      序号：以省（市、区）为单位，按照各地减排项目顺次编写。

2.      省份：减排项目所处省（市、区）名称。

3.      市（地）：减排项目所处地（市、州、盟）名称。

4.      企业名称：结构调整减排项目的所属企业名称，应与环统上报名称一致。

5.      所属流域：减排项目所处流域范围，流域划分以水利部门水系一级区划为准。

6.      所属行业：治污企业的所属行业类别，按照国家统计局39个大类行业填写。

7.      环统废水排放量（05年、06年、07年）：企业05、06、07三年的环统废水排放量，如果没有数据即填“-”，单位万吨。

8.      环统COD排放量（05年、06年、07年）：企业05、06、07三年的环统COD排放量，如果没有数据即填“-”，单位吨。

9.      环统中主要产品产量：企业05、06、07三年的环统中主要产品的产量，如果没有数据即填“-”，单位吨。

10.  关闭时间：企业、生产设备或者生产线的关闭时间，以政府相关文件为准。

11.  认定天数：核查组认定的减排天数，单位天。

12.  是否全厂关闭：减排企业是否是全厂关闭。

13.  关闭的设备、生产线的名称：关闭的关键设备或者生产线的名称。

14.  关闭设备／生产线产品产能：关闭的设备或者生产线的产品产能。

15.  关闭文件和证明材料是否齐全：关闭企业的相关文件或证明材料全否。

16.  省上报减排量：各省上报的关停企业COD减排量，单位吨。

17.  是否列入年度减排计划：核查组将地方上报减排项目对比各省年度减排计划，填写核算项目是否列入当年减排计划。

18.  核查组核算减排量：核查组现场核查核算的COD减排量，单位吨。

19.  核算说明：核查组对核算过程及减排项目的情况说明。

20.  环保部核定减排量：此栏不需要填写，由环保部统一核定填写。

21.  说明：此栏不需要填写，由环保部填写核定情况说明。

22.  此表不分地（市）进行小计。

### 表四  2007年已核定减排量的城镇污水处理厂抽查复核表

1.    序号：以省（市、区）为单位，按照各地减排项目顺次编写。

2.    省份：减排项目所处省（市、区）名称。

3.    市（地）：减排项目所处地（市、州、盟）名称。

4.    污水处理厂名称：污水处理厂的准确全称，应与环统上报名称一致。

5.    投运时间：是指污水处理厂通过调试期的第二个月起，正常进水稳定运行的日期。

6.    设计处理能力：污水处理设施的设计日处理水量 ，单位万吨/日。

7.    2007年核定处理水量：污水处理厂2007年核定的实际处理的污水量，按照环统填写，并与环保部核定的2007年度减排项目清单对照，不一致的在核算说明中注明，单位万吨/日。

8.    2008年实际处理水量：污水处理厂2008年实际处理的污水量，单位万吨/日。

9.    2007年核定进出水COD浓度：污水处理厂2007年平均进水、出水COD浓度，按照环统中进出水浓度填写，并与环保部核定的2007年度减排项目清单对照，不一致的在核算说明中注明，单位mg/L。

10.2008年实际平均进出水COD浓度：污水处理厂当年平均进出水COD浓度，单位mg/L。

11.运行天数：污水处理厂2007年和2008年有效的运行天数，2007年的运行天数按照环统填写，并与环保部核定的2007年度减排项目清单对照，不一致的在核算说明中注明，单位天。

12.核查组计算参数及过程：核查组对减排项目的现场核算公式及计算参数。

13.核查组核算的污染物增加量：核查组现场核查核算发现问题后计算的COD增加量，单位吨。

14.核算说明：核查组对核算过程的情况说明。

15.环保部核定的污染物增加量：此栏不需要填写，由环保部统一核定填写。

16.说明：此栏不需要填写，由环保部填写核定情况说明。